IP видеорегистратор

ISON-NVR04POE

Руководство пользователя

Версия 8.1.52.5

Уведомление

Copyright ©2019. Все права защищены.

Ни одна компания или физическое лицо не должны извлекать, дублировать часть или все содержимое настоящего руководства и не распространять его в любой форме без письменного разрешения компании.

По мере обновления продуктов и по иным причинам содержание данного руководства будет периодически обновляться. Руководство используется в качестве инструкции пользователя, если не указано иное. Все заявления, информация и советы в этом руководстве не являются какой-либо явной или подразумеваемой гарантией.

Фотографии, графика, диаграммы и иллюстрации, представленные в руководстве, предназначены только для объяснения и иллюстрации и могут отличаться от конкретных продуктов.

Для удобства пользования данным руководством воспользуйтесь меню навигации слева:

Меры безопасности

Уведомление

- Во избежание поломки или некорректной работы системы используйте только рекомендованные компанией ISON комплек5тующие (Кабель, разъёмы, жесткие диски, источники бесперебойного питания и т.д.)

- Не помещайте и не устанавливайте оборудование рядом с нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами.

- Не устанавливайте оборудование во влажном месте либо в месте, где присутствуют пыль или сажа.

- Располагайте оборудование горизонтально и устанавливайте его в устойчивой позиции, во избежание падения техники.

- Избегайте попадания жидкости на оборудование, убедитесь, что на оборудовании нет предметов, заполненных жидкостью (например, чашек), во избежание риска утечки жидкости.

- Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте, не блокируйте вентиляционные отверстия.

- Используйте только оборудование со стандартными входами/выходами.

- Не разбирайте оборудование самостоятельно.

- Храните, транспортируйте и используйте оборудование в пределах допустимых влажности（10%~90%） и температуры（-10℃~+55℃）.

- При очистке устройства отсоедините шнур питания и полностью

отключите питание.

- Пыль на плате внутри NVR, может вызвать короткое замыкание после воздействия влаги. Регулярно очищайте плату, разъемы, корпус и вентилятор корпуса мягкой щеткой. Если грязь трудно убрать, то протрите ее с нейтральным очищающим средством, разведенным в воде, и затем оботрите сухой тканью.

- Не используйте летучие растворители, такие как спирт, бензол или разжижитель для очистки прибора. Не используйте сильные или абразивные чистящие средства. Это может повредить поверхностный слой.

- Приобретите выделенный жесткий диск NVR, рекомендованный производителем оборудования из официальных каналов, в соответствии с требованиями к качеству и использованию жесткого диска.

- Убедитесь, что нет никакой угрозы из-за неравномерной механической нагрузки.

- Убедитесь, что видео и аудио кабели имеют достаточно элементов управления для установки кабеля. Радиус загиба кабеля не должен быть меньше чем 5-кратный диаметр кабеля.

- Убедитесь, что сигнальный кабель надежно установлен и контакт хороший.

- Убедитесь, что устройство NVR надежно заземлено.

Предупреждение

- Используйте подходящую батарею, иначе это может привести к пожару из-за взрыва или возгорания батареи!

- Используйте тот же тип батареи при ее замене.

- Используйте рекомендованные типы кабелей (кабели питания) в соответствии с номинальными характеристиками.

- Если вы подключите продукт к сети Интернет на свой страх и риск, в том числе, не ограничиваясь продуктами, которые могут стать объектом кибер-атак, хакерских атак, заражения вирусами и т.д., компания не несет ответственности за ненормальную работу продукта, утечку информации и т.д., но компания своевременно предоставит вам техническую поддержку, связанную с продуктом.

Инструкция

- После получения продукта откройте коробку, выньте оборудование и проверьте устройства и аксессуары на соответствие списку комплектации, который находится внутри коробки.

- Изготовитель: Shenzhen ISON Electronic Co., Ltd, CHINA.

Содержание

Глава 1 Общие сведения и функции	5

  - Описание	5

  - По умолчанию	5

  - Используемые термины	5

  - Функциональные возможности	6

Глава 2 Внешний вид видеорегистратора	8

  - Передняя панель	8

    - Передняя панель	8

  - Задняя панель	8

    - Введение задней панели общего оборудования	8

    - Описание задней панели встроенного прибора PoE	9

  - Управление мышью	10

  - Метод ввода	11

Глава 3 Подключение NVR	12

  - Установка жесткого диска 	12

  - Подключение устройства	13

Глава 4 Запуск NVR	14

  - Инициализация системы	14

  - Мастер загрузки	15

    - Мастер быстрого запуска	15

    - Забыть пароль	19

  - Интерфейс предварительного просмотра	21

  - Быстрое добавление устройства	22

  - Контекстное меню канала	24

Глава 5 Меню NVR	26

  - Контекстное меню	26

    - Опрос	28

    - Настройка PTZ	29

    - Изображение видеорегистратора 	32

    - Развертывание объектива "рыбий глаз"	33

  - Главное меню	34

  - Операция	34

    - Воспроизведение	34

    - Резервное копирование файлов	39

5.5 Жесткий диск	40

    - Запись	41

    - Камера	44

    - Конфигурация	56

    - Обслуживание	80

    - Выключение (Shutdown):	87

Глава 6 Веб-операции	89

  - Подключение к интернету	89

  - Вход в браузер	90

  - Загрузка, установка Active X	90

6.3 Просмотр в реальном времени	92

  - Конфигурация	94

    - Локальная конфигурация	94

    - Камера	95

    - Запись	99

6.5.4 Жесткий диск	101

    - Система	101

    - Обслуживание	112

  - Воспроизведение	115

Глава 7 Приложения	118

7.1 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	118

7.2 Обслуживание	119

Глава 1 Общие сведения и функции

1.1 Описание

Устройство представляет собой высокопроизводительный сетевой видеорегистратор, позволяющий осуществлять локальный предварительный просмотр и отображение нескольких изображений, а также локальное хранение записанных файлов в режиме реального времени. Поддерживаются локальные операции с ярлыками и управление мышью, а также удаленное управление и контроль. Реализованы два способа хранения: хранение на стороне фронта и на стороне клиента.

Удаленные точки контроля могут быть расположены в любом месте сети, без географических ограничений. Совместим с другим внешним оборудованием, таким как сетевые камеры, сетевые видеосервера, профессиональное ПО системы видеонаблюдения для формирования эффективной сети контроля безопасности, простое соединение сетевым кабелем, никакой потребности в прокладке видео- аудио-кабеля от центра к пунктам контроля, простая конструкция, низкая стоимость прокладки кабеля и технического обслуживания.

1.2 Значения по умолчанию

- Заводская учетная запись суперадминистратора по-умолчанию: admin, а пароль: 12345.

- NVR и PoE Заводской IPv4-адрес NVR по-умолчанию: 192.168.1.88.

- Заводской WiFi IPv4-адрес NVR: 172.20.17.88 или 172.136.123.88.

1.3 Используемые термины

Для упрощения описания в данном руководстве применяются следующие термины:

- "Устройство", упомянутое в этом руководстве, в основном относится к NVR.

- ”IP-устройство", упомянутое в этом руководстве, в основном относится к IPC, IP DOME или DVS.

- "Канал", упомянутый в этом руководстве, относится к IP-каналу NVR.

- Нажмите кнопку "X" или "Отмена (Cancel)", чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- Щелкните Все Интерфейсы По-умолчанию (All Interfaces Default), чтобы восстановить текущие заводские настройки по-умолчанию.

- Нажмите "Применить (Apply)" и "Сохранить (Save)" на всех экранах, чтобы сохранить текущие настройки.

1.4 Функциональные возможности

- Формат сжатия видео H.264, поддержка 4K/6M/5M/4M/3M/2M/1080P

- /720p/D1 разрешения входа сетевой камеры.

- Некоторые модели поддерживают формат сжатия видео H.265, поддерживают вход сетевой камеры с разрешением 4K/6M/5M/4M/3M/2M/1080P/720P/D1.

- Формат сжатия аудио G.711U и G711a.

- Пользовательский интерфейс в стиле Windows, внедренный в реальном времени на операционной системе Linux3.0.

- Поддержка предварительного просмотра, записи, воспроизведения, резервного копирования.

- Поддерживает 3 потока.

- Порт USB2.0 или USB3.0, поддержка резервного копирования, обновления ПО и управление мышью.

- Устройство поддерживает только диски формата FAT32 и NTFS.

- Поддерживает китайский упрощенный, китайский традиционный, польский, чешский, русский, тайский, иврит, персидский, болгарский, арабский, немецкий, французский, португальский, турецкий, испанский, итальянский, венгерский, корейский, голландский и греческий языки.

- Некоторые видеорегистраторы поддерживают коррекцию "рыбий глаз", предварительный просмотр с двумя экранами и PoE, в зависимости от обстоятельств.

- Только один USB интерфейс NVR используется для импорта конфигурации, экспорта конфигурации, резервного копирования, обновления IPC, обновления вручную. Сначала выберите соответствующую функцию, например, нажмите "Импорт конфигурации", появится всплывающее окно "Пожалуйста вставьте диск USB". Когда пойдет обратный отсчет от 60 сек, отключите мышь и подключите USB-диск к разъему прежде чем закончится обратный отсчет. После того как NVR распознает устройство USB, он автоматически переходит к следующему шагу.

| Функция | Краткое описание функции |
| --- | --- |
| В реальном времени | Два видеовыхода, с интерфейсом VGA и HD на монитор, некоторые модели поддерживают одновременный вывод TV, VGA, HD. |
| Запись | Стандартное сжатие H.264, запись по времени. Некоторые модели поддерживают стандарт сжатия видео H.265. |
| Хранение | Максимальная поддерживаемая емкость жесткого диска - 8Т; видеозаписи можно осуществить на жестком диске с функцией хранения в реальном времени. |
| Воспроизведение | Поддержка воспроизведения 1~4 каналов и многоканального воспроизведения по сети. |
| Резервное копирование | NVR поддерживает резервное копирование на USB флеш-накопителя, портативный жесткий диск и сетевое резервное копирование; Поддержка резервных копий VMS клип за клипом (clip-by-clip) |
| Сеть Эксплуатация | Поддержка удаленного клиентского доступа, повышение безопасности системы. |
| Мышь Эксплуатация | Поддержка USB-мыши, легко и быстро настраиваются параметры системы. |
| Привод наклона/поворота Управление | Посредством ONVIF протокола выполняется управление сетевыми купольными (потолочными) камерами. Предустановленные точки PTZ, автоматическое курсирование. |
| Обнаружение движения | Путем анализа изображения видео, когда система обнаруживает, что имеется сигнал движения, который достигает заданной чувствительности, запускается сигнал тревоги обнаружения движения и запускается связанная функция. |

Глава 2 Внешний вид видеорегистратора

2.1 Передняя панель

2.1.1 Передняя панель

（Только для информации, учитывайте реальное устройство）

Рисунок 2-1

| No. | Название | Описание: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переключатель | Включение/выключение устройства |
| 2 | Индикатор жесткого диска | Показывает, подключен ли жесткий диск правильно |
| 3 | Индикатор питания | Устройство получает нормальное питание |
| 4 | Индикатор сети | Показывает, правильно ли устройство подключено к сети |
| 5 | USB 2.0 | Подключения мыши или USB-накопителя для резервного копирования |

Инструкция

- Изображение панели не отражает размер и пропорции продукта. См. фактический продукт для получения дополнительных сведений.

2.2 Задняя панель

2.2.1 Введение задней панели общего оборудования

Схема задней панели оборудования выглядит следующим образом:

Рисунок 2-2

Соответствующее описание каждого интерфейса на рис. 2-2 показано в следующей таблице:

| No. | Название | Описание: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порт Ethernet 1/2 | Подключение к сети |
| 2 | Аудио-выход | Выходной аудио интерфейс оборудования |
| 3 | Аудио-вход | Входной аудио интерфейс оборудования |
| 4 | HD видео Выход 2 | Подключение устройств отображения HD, таких как компьютерные мониторы |
| 5 | VGA | Подключение устройств отображения HD, таких как компьютерные мониторы |
| 6 | HD видео Выход 1 | Подключение устройств отображения HD, таких как компьютерные мониторы |
| 7 | USB 3.0 | Подключение мыши или USB-диска |
| 8 | eSATA | Интерфейс внешнего жесткого диска |
| 9 | Заземление 485 | Сигнализация при заземлении оборудования |
| 10 | Выход сигнала тревоги | Интерфейс выхода сигнала тревоги оборудования |
| 11 | Вход сигнала тревоги | Входной интерфейс оборудования сигнализации |
| 12 | Переключатель питания | Переключатель 115V/230V |
| 13 | Питание Разъем | Разъем питания устройства |
| 14 | Переключатель | Переключатель оборудования |

Таблица 2-1

2.2.2 Описание задней панели встроенного прибора PoE

Схема задней панели встроенного прибора PoE выглядит следующим образом:

Рисунок 2-3

Соответствующее описание каждого интерфейса на рис. 2-3 показано в следующей таблице:

| No. | Интерфейс списка видеофайлов | Инструкция по подключению |
| --- | --- | --- |
| 1 | HD видео Выход | Подключение устройств отображения HD, таких как компьютерные мониторы |
| 2 | VGA | Подключение устройств отображения HD, таких как компьютерные мониторы |
| 3 | Аудио-вход | Входной аудио интерфейс оборудования |
| 4 | Аудио-выход | Выходной аудио интерфейс оборудования |
| 5 | Сетевой порт PoE | Подключение IP-устройств |
| 6 | Порт Ethernet | Подключение к сети |
| 7 | Порт USB | Подключите мышь, U диск или съемный жесткий диск |
| 8 | Питание Разъем | Разъем питания устройства |

Инструкция

- Изображение панели не отражает размер и пропорции продукта. См. фактический продукт для получения дополнительных сведений.

2.3 Управление мышью

Управляйте NVR при помощи левой кнопки мыши, правой кнопки мыши и колеса прокрутки.

| Действия мыши | Функция |
| --- | --- |
| Щелкните левой кнопкой мыши | 1. Выберите один из вариантов; 2. Вставьте курсор, введите или измените значение параметра. |
| Щелкните правой кнопкой мыши | 1. Когда интерфейс не заблокирован, нажмите правую кнопку мыши - появится системное меню; 2. Когда интерфейс заблокирован, нажмите правую кнопку в интерфейсе просмотра в режиме реального времени, |
|  | появится интерфейс входа; 3. После входа в главное меню, перейдите в подменю управления PTZ-камерой, нажмите правую кнопку мыши на интерфейсе меню - вернетесь в предыдущее меню (кроме интерфейса воспроизведения видео); 4. Чтобы закрыть интерфейс системы, щелкните правой кнопкой мыши по интерфейсу, вернитесь к интерфейсу предварительного просмотра. |
| Одиночный, двойной щелчок левой кнопкой мыши | 1. При просмотре в режиме реального времени интерфейса нескольких каналов двойное нажатие по развернутому отображению одного канала вернет его в исходное состояние; 2. Одинарное нажатие по полю ввода пароля в интерфейсе входа; 3. 3. Одинарное нажатие при настройке параметров (дата, время, IP-адрес, номер порта, значение битрейта и пароль пользователя) или имен пользователей. |
| Движения мышью | Выберите меню или пункт меню. |
| Перетаскивание мышью | Перетащите индикатор процесса для воспроизведения видео. |
| Скольжение мыши колесо прокрутки | 1.Установка времени; 2.Выберите значения раскрывающегося меню; |

2.4 Метод ввода

Метод ввода включает строчные и прописные буквы английского алфавита. Нажатие кнопки

"		" слева может переключать метод ввода и символ 
"	" представляет собой удаление неправильного ввода.

Ввод в верхнем регистре 
на английском языке	Ввод в нижнем регистре 
 		на английском языке

Глава 3 Подключение NVR

3.1 Установка жесткого диска

Уведомление

- Перед установкой убедитесь, что было отключено питание.

- Используйте для NVR выделенный жесткий диск, рекомендованный производителем устройства.

Монтажный инструмент

Крестообразная отвертка

Установка жесткого диска

Жесткий диск устанавливается, как показано на рисунке 3-1.

- 1 Ослабьте крепежный винт на крышке, откройте крышку.

- 2 Подключите один конец кабеля для передачи данных жесткого диска и кабель питания к материнской плате и подключите другой конец к жесткому диску. Выровняйте четыре отверстия в нижней части жесткого диска с соответствующими отверстиями для жесткого диска в нижней части корпуса.

- 3 Удерживайте жесткий диск рукой, переверните корпус и зафиксируйте жесткий диск винтом в этом положении.

- 4 После установки жесткого диска переверните корпус, зафиксируйте крышку винтом.

○1	○2

○3	○4

Рисунок 3-1

3.2 Подключение устройства

Используйте VGA-кабель или HD-кабель для передачи сигнала с NVR на дисплей. Если это управляемая PTZ-камера, используйте провод для подключения кабеля RS485 A и кабеля RS485 B к соответствующему интерфейсу RS485 на NVR.	Как показано на Рисунке 3-2.

Рисунок 3-2

Уведомление

- Устройства со встроенными сетевыми портами PoE поддерживают функцию IPC plug-and-play. При добавлении IP-устройств с помощью метода plug-and-play сетевого порта PoE убедитесь, что IP-устройства также поддерживают стандарт PoE.

Глава 4 Запуск NVR

4.1 Инициализация системы

Шаги для включения NVR следующие:

- 1 Подключите устройство к монитору и подключите мышь и шнур питания.

- 2 Включите выключатель питания на задней панели, чтобы запустить устройство. Появится экран инициализации системы, как показано на Рисунке 4-1.

Рисунок 4-1

Инструкция

- Убедитесь, что поданное напряжение питания соответствует требованиям NVR и заземляющий вывод NVR надежно заземлен.

- Если поданное питание является ненормальным, NVR может работать неправильно или это приведет к поломке NVR. Для питания рекомендуется использовать регулируемый источник питания.

- Иллюстрации, отображаемые в руководстве по эксплуатации, могут отличаться от интерфейса меню, отображаемого на мониторе, поэтому все иллюстрации предназначены только для справки.

- После запуска устройства его можно просто настроить с помощью мастера загрузки, что является нормальной работой устройства.

4.2 Мастер загрузки

4.2.1 Мастер быстрого запуска

Быстрая настройка NVR показана на Рисунке 4-2：

- 1 После запуска устройства войдите в "Мастер загрузки" (Boot Wizard) и нажмите "Следующий шаг" (Next Step).

Рисунок 4-2-1

○2 Затем выберите имя пользователя, введите пароль пользователя, выберите системный язык и нажмите кнопку "Войти" (Login), чтобы войти в систему (имя пользователя по умолчанию admin, пароль 12345).

Рисунок 4-2-2

- 3 Когда пароль для входа слишком прост, появится подсказка с примером безопасного пароля. Нажмите "Изменить" (Modify).

Рисунок 4-2-3

- 4 Нажмите в поле "Новый пароль" (New password), введите новый пароль, подтвердите новый пароль, выберите секретный вопрос, введите соответствующий ответ, нажмите "Сохранить" (Save);

Вставьте USB-накопитель в устройство и нажмите кнопку Экспорт (Export).

Рисунок 4-2-4

- 5 Перейдите в интерфейс "Общий" (General), настройте параметры и дату устройства и нажмите "Следующий шаг" (Next Step). Подробную информацию см. в разделе "5.3.6.1 Общий".

Рисунок 4-2-5

- 6 Зайдите в интерфейс "Сеть" (Network), настройте сетевые параметры устройства. нажмите "Следующий шаг" (Next Step). Подробную информацию см. в разделе "5.3.6.2 Сеть".

Рисунок 4-2-6

- 7 Перейдите в интерфейс "Добавить камеру" (Add Camera), там вы можете искать и добавлять устройства и нажмите "Следующий шаг" (Next Step). Дополнительные сведения см. в разделе "5.3.5.1 Добавить камеру".

Рисунок 4-2-7

- 8 Перейдите в интерфейс "Настройка записи" (Record Setup), настройте видеоплан, составьте график рисования, нажмите "Завершить" (Complete), мастер загрузки настроен. Дополнительные сведения см. в разделе "5.3.4.1 Расписание".

Рисунок 4-2-8

Инструкция

- На экране мастера запуска нажмите кнопку Отмена (Cancel), чтобы выйти из мастера запуска.

- Когда пароль слишком прост, после входа появится интерфейс для увеличения безопасности пароля. Вы можете нажать "Изменить позже" (Modify later), чтобы продолжить использовать существующий пароль.

- Перед настройкой параметров сети убедитесь, что устройство XVR правильно подключено к сети.

- По умолчанию все каналы записываются 24 часа в сутки.

- Если мастер загрузки настроен в первый раз, нажмите "Меню → Настройка → Общие" (Menu → Configuration → General), отмените "Разрешить мастер при запуске" (Enable wizard at startup), и интерфейс мастера загрузки больше не будет отображаться после следующей загрузки.

4.2.2 Забыть пароль

Если вы забыли свой пароль, вы можете нажать "Забыть пароль" (Forget password) на странице входа в систему, чтобы войти в интерфейс проверки безопасности для сброса пароля (как показано на Рисунке 4-3). Пароль можно сбросить с помощью "Ответить на вопрос" (Answer the question) и "Импортировать ключ" (Import Key).

Рисунок 4-3

- Ответить на вопрос: Выберите три вопроса безопасности при установке пароля и введите ответ на соответствующий вопрос для входа в новый интерфейс настройки пароля, как показано на Рисунке 4-4.

Рисунок 4-4

- Импортировать ключ: Выберите импорт ключа в качестве метода аутентификации, как показано на Рисунке 4-5.

Рисунок 4-5

- 1 Вставьте USB-диск (файл ключа, экспортированный при сохранении пароля) в устройство и нажмите кнопку Импорт (Import), чтобы импортировать файл ключа на устройство.

- 2 В пользовательском интерфейсе выберите "Изменить пароль“ (Change Password), введите новый пароль, подтвердите пароль и нажмите "Сохранить" (Save), как показано на Рисунке 4-6.

Рисунок 4-6

Инструкция

- При выборе "Вопросы безопасности" (Security Issues) вопросы и ответы должны точно соответствовать настройкам при установке пароля для перехода к следующему экрану "Изменить пользователя" (Modify User).

- При выборе "Импортировать ключ" (Import Key) файл ключа на флэш-накопителе USB должен быть файлом ключа, который был экспортирован при установке пароля.

4.3 Интерфейс предварительного просмотра

После полной загрузки системы она войдет в интерфейс просмотра по умолчанию, показанный на Рисунке 4-7.

Рисунок 4-7

После нормального запуска устройства, по умолчанию используется предварительный просмотр в режиме многоэкранного отображения. Продукты с различными каналами имеют различное количество разделенных экранов для отображения. В интерфейсе предварительного просмотра можно задать соответствующие дату и время. В левом нижнем углу экрана отображается состояние записи каждого видеоканала или значок состояния сигнала тревоги.

Функция каждого значка показана в следующей таблице:

| Иконка | Функция |
| --- | --- |
|  | Канал мониторинга находится в видео. |
|  | Канал мониторинга находится в состоянии обнаружения движения. |

Таблица 4-1

4.4 Быстрое добавление устройства

Быстрое добавление устройств показано на рис. 4-8:

- 1 В меню предварительного просмотра для канала не подключенной IP-камеры щелкните в любом месте интерфейса канала, в левом нижнем углу канала отобразится значок "+".

Рисунок 4-8-1

- 2 Выберите устройство для добавления и нажмите "Добавить" (Add).

Рисунок 4-8-2

- Поиск (Search): Нажмите, чтобы выполнить поиск всех сетевых IP-устройств в локальной сети в соответствии

с протоколом в поле "Фильтр отображения" (Display Filter).

- Добавить (Add): Добавить устройство выбора.

- Добавить вручную (Manual add): Дополнительные сведения о ручном вводе информации об устройстве см. в разделе 5.3.5.1.

- Фильтр (Filter): Сортировка отображения фильтра в устройстве, на котором был произведен поиск.

Инструкция

- Фильтр Поиск Добавить устройство: В интерфейсе Добавить устройство выберите соответствующий протокол в столбце "Фильтр" → " Поиск" ("Filter" column →"Search") → выберите устройство → нажмите "Добавить" (Add).

- Добавить вручную (Manual add): На экране "Добавить устройство" (Add Device) нажмите "Добавить вручную" (Manual add) → нажмите чекбокс "Разрешить" (Enable) → Выбрать протокол (Protocol), Предварительный просмотр потока (Preview Stream), ввести пароль, IP, Порт → нажмите "Сохранить" (Save).

4.5 Контекстное меню канала

После добавления устройства в канал щелкните по каналу. Появится контекстное меню, как показано на Рисунке 4-9.

Рисунок 4-9

Функция каждого значка показана в следующей таблице:

| Иконка | Функция |
| --- | --- |
|  | Кнопка вращения экрана, нажмите кнопку, экран повернется по часовой стрелке на 90°, нажмите кнопку еще раз, экран снова повернется по часовой стрелке на 90°. |
|  | Кнопка мгновенного воспроизведения, нажмите кнопку, начнется воспроизведение за 5 минут до видео. |
|  | Кнопка управления аудиовыходом: нажмите, чтобы установить громкость выходного канала и отключить звук. |
|  | Кнопка электронного масштабирования: нажмите, чтобы открыть функцию электронного масштабирования. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы выбрать область масштабирования, отпустите кнопку и интерфейс предварительного просмотра будет отображаться как выбранная область масштабирования, а исходное изображение канала - отображаться в правом нижнем углу экрана. Отрегулируйте увеличенную область, меняя положение и размер рамки; нажмите правую кнопку мыши, чтобы выйти из электронного масштабирования и восстановить интерфейс предварительного просмотра в реальном времени. |
|  | Кнопка цвета изображения: щелкните в интерфейсе изображения - вы можете установить параметры яркости, контрастности, насыщенности, резкости канала. |
|  | Кнопка информации о цифровом потоке; при перемещении мыши в позицию значка канал показывает текущий поток и другие связанные параметры. |
|  | Кнопка закрытия контекстного меню канала изображения, нажмите чтобы закрыть меню канала. |

Таблица 4-2

Инструкция

- Контекстное меню изображения появляется только при нажатии кнопки Канал (Channel) после добавления устройства в канал.

- Некоторые видеорегистраторы поддерживают электронное увеличение предварительного просмотра для переключения в полноэкранный режим; увеличивать и уменьшать можно при помощи колесика мыши.

Глава 5 Меню NVR

5.1 5.1 Контекстное меню

Войдите в систему, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть контекстное меню NVR. Как показано на рисунке 5-1, вы можете войти в Главное меню, экран предварительного просмотра, карусель, настройки видео; добавить устройство, воспроизведение видео, настройки PTZ, цвет изображения NVR и т.д.

Настройка интерфейса.

Рисунок 5-1

- Меню (Menu): Нажмите и войдите в главное меню.

- 1-окно (1-Win): Отобразить все номера каналов устройства (CH1, CH2, CH3...CH36), щелкните, чтобы выбрать канал, и интерфейс предварительного просмотра отобразит экран мониторинга канала.

- 4-окна (4-Win): Отображаются все номера каналов, разделенные на 9 групп, каждая группа состоит из 4 каналов (CH1-CH4, CH5-CH8, CH9-CH12, CH13-CH16, CH17-CH20, CH21-CH24, CH25-CH28, CH29-CH32, CH33-CH36), нажмите чтобы выбрать группу, и на экране интерфейса предварительного просмотра отобразится экран мониторинга группы для каждого канала.

- 8-окон (8-Win): Отображаются все номера каналов, разделенные на 5 групп, каждая группа из 8 каналов (CH1-CH8, CH9-CH16, CH17-CH24, CH25-CH32, CH29-CH36), нажмите, чтобы выбрать группу, и экран интерфейса предварительного просмотра показывает экран мониторинга группы для каждого канала.

- 9-окон (9-Win): Отображаются все номера каналов, разделенные на 4 группы, каждая группа из 9 каналов (CH1-CH9, CH10-CH18, CH19-CH27, CH28-CH36), нажмите, чтобы выбрать группу, и на экране интерфейса предварительного просмотра отобразится экран мониторинга группы для каждого канала.

- 16-окон (16-Win): Отображаются все номера каналов, разделенные на 3 группы, каждая группа из 16 каналов (CH1-CH16, CH17-CH32, CH21-CH36), нажмите, чтобы выбрать группу, и на экране интерфейса предварительного просмотра отображается экран мониторинга группы.

- 25-окон (25-Win): Разделенный на две группы, чтобы отобразить все номера каналов, каждая группа из 25 каналов (CH1-CH25, CH22-CH36), нажмите, чтобы выбрать группу, и экран интерфейса предварительного просмотра показывает 25 экранов мониторинга для каждого канала.

- 36-окон (36-Win): Нажмите на экран предварительного просмотра для отображения 36 экранов мониторинга.

- Опрос (Poll): Щелкните по интерфейсу настройки опроса (подробно описано в 5.1.1).

- Настройка записи (Record Set): Щелкните для перехода в интерфейс настройки записи (подробно описано в 5.3.4).

- Начать запись (Start Record)：нажмите, чтобы открыть меню записи и быстро настроить 24-часовую обычную запись или запись обнаружения движения для всех каналов.

- Добавить камеру (Add Camera): Нажмите и войдите в меню настройки добавления камеры (подробно описано в 5.3.5.1).

- Воспроизведение (Playback): Щелкните для перехода в интерфейс воспроизведения (подробно описано в 5.3.1).

- PTZ: NVR поддерживает управление PTZ-камерами, позволяя пользователям удаленно управлять камерой (подробно описано в 5.1.2).

- Изображение NVR:  Нажмите и войдите в меню настройки цвета изображения (подробно описано в 5.1.3).

- Развертывание объектива "рыбий глаз": Войдите в интерфейс развертывания объектива "рыбий глаз". (Это меню доступно только для устройств с функцией расширения "рыбий глаз". Дополнительные сведения см. в разделе 5.1.4)

- Переключить экран (Switch Screen): Нажмите кнопку ОК, чтобы переключиться между основным и дополнительным экранами. В это время мышь может работать на экране (поддерживаются только двухэкранные устройства).

Инструкция

- В настоящее время только часть оборудования компании поддерживает коррекцию объектива "рыбий глаз".

- Многоэкранное отображение зависит от максимального количества каналов, поддерживаемых устройством. Например, в контекстном меню 9-канального устройства есть 9-экранный режим, в контекстном меню 16-канального устройства - 16-экранный режим и т.д.

- 64-канальный NVR поддерживает двухэкранное устройство предварительного просмотра в режиме реального времени, в котором интерфейс HD1 и VGA являются основными интерфейсами экрана, а HD2-вспомогательным интерфейсом экрана. На главном экране можно настроить систему на просмотр 64-канального видео. Добавьте канал, добавленный на главный экран, на дополнительный экран, добавив интерфейс устройства. На дополнительный экран можно добавить до 32 каналов главного экрана. На субэкране вы можете просмотреть видео в реальном времени, настроить PTZ, воспроизведение.

5.1.1 Опрос

Параметры опроса показаны на рисунке 5-2 ниже:

- 1 В интерфейсе предварительного просмотра, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Опрос" (Poll).

- 2 Включите полный обход, установите интервал опроса и режим, нажмите "Сохранить" (Save).

○1	○2

Рисунок 5-2

- Включить: Включить/выключить функцию опроса, по умолчанию выключено.

- Время: Время полного обхода, по умолчанию 10 секунд.

- Режим: Номер экрана разделенного экрана, отображается один канал по умолчанию.

5.1.2 Настройка PTZ

В канале предварительного просмотра щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "PTZ", чтобы войти в интерфейс управления PTZ-камерой (одноэкранный режим). Интерфейс управления PTZ-камерой разделен на Управление PTZ-камерой и Общее управление.

- Интерфейс управления PTZ-камерой

Интерфейс управления PTZ-камерой используется для установки направления поворота шарнира PTZ-камеры (включая вверх, вниз, влево, вправо, вверх влево, вниз влево, вверх вправо и вниз вправо), фокусировки, масштабирования, диафрагмы, быстрого позиционирования и круиз-контроля и т. д.; пользуйтесь клавишами направления при настройке.

○1	○2

Рис. 5-3

- Канал (Channel): Выберите канал, на котором находится PTZ-устройство.

- Масштабирование (Zoom): Нажмите  / , чтобы увеличить/уменьшить масштаб камеры.

- Фокусировка (Focus): Нажмите	/	чтобы настроить фокусировку камеры.

- Диафрагма (Iris): Нажмите	/	чтобы настроить яркость камеры.

- Скорость (Speed): Для управления скоростью привода наклона/поворота: например, скорость вращения на шаге 7 намного больше, чем скорость вращения на шаге 1.

- Направление (Direction):  Используйте //  /////  для подстройки направления PTZ камеры.

: Нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки патруля.

- Интерфейс настройки патруля

В интерфейсе управления PTZ нажмите на значок "", чтобы войти в интерфейс настройки патрулирования. Вы можете установить соответствующие предустановки и настройки линий патрулирования, в том числе время остановки и скорость патрулирования, как показано на Рисунке 5-4○1 ○2 .

Рисунок 5-4-1

Рис. 5-4-2

- Настройка пресетов: В интерфейсе настройки патрулирования используйте кнопку направление, чтобы повернуть головной модуль в положение, в котором он будет находится во время круиза, а затем нажмите кнопку "Установить" (set) под заданной точкой, чтобы завершить настройку заданной точки.

- Вызов (Call): Нажмите "Вызов" (Call), и PTZ-камера перейдет в выбранное в данный момент предустановленное положение.

- Настройка круиза (Cruise setting)：в интерфейсе настройки патруля выберите линию круиз контроля и

нажмите кнопку "". Во всплывающем интерфейсе настройки круиза выберите номер пресета, время пребывания (секунды) и скорость, нажмите кнопку "Подтвердить" (Confirm), вернитесь к интерфейсу настройки круиза и нажмите еще раз. "Круиз вкл" (Cruise on) сохраняет настройки, и устройство начинает курсировать. Параметры круиза подробно описаны в разделе 5.3.5.5.

- Круиз вкл (Cruise on): Следовать линии патрулирования, чтобы начать круиз.

- Круиз выкл (Cruise off): Закрыть текущую линию патрулирования.

- Удалить круиз (Del cruise): Выберите линию патрулирования, нажмите "" или "Удалить круиз" (Del cruise), чтобы завершить круизную линию и убрать ее.

- Удалить все курсирования (Del all cruise): После нажатия удаляются все установленные линии курсирования (патрулирования).

- Время нахождения (Stay Time): Как долго PTZ-камера остается в заданном положении.

- Скорость патрулирования (Patrol speed): Скорость PTZ-камеры при курсировании.

- Общее управление

Общее управление для вызова предустановленных точек. Выберите линию круиза, чтобы включить/выключить круиз, как показано на рисунке 5-5:

Рисунок 5-5

- Предварительная установка: Выберите предустановленную точку (пресет).

- Вызов (Call): Нажмите на PTZ, чтобы перейти к выбранной позиции предустановленной точки.

- Круиз (Cruise): Выберите маршрут круиза, который вы установили, и нажмите, чтобы включить/выключить круиз.

- Круиз вкл (Cruise on): Следовать линии круиз-контроля, чтобы начать круиз.

- Круиз выкл (Cruise off): Закрыть текущую круизную линию.

Инструкция

- NVR поддерживает до 128 предустановленных точек, но фактическое число предустановленных точек ограничено числом предустановленных точек, которые могут быть установлены камерой. Максимальное количество предустановленных точек, поддерживаемых различными PTZ-устройствами, не обязательно является одинаковым.

5.1.3 Изображение NVR

В интерфейсе предварительного просмотра щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Изображение NVR" (NVR Image), отобразится интерфейс изображения NVR, а затем можно настроить свойства видео IPC. Как показано на рисунке 5-6.

Рисунок 5-6

- Яркость (Bright): Настройка яркости окна.

- Контрастность (Contrast): Настройка контрастности окна.

- Насыщенность (Saturation): Настройка насыщенности окна.

- Цветовой тон (Hue): Настройка общего цветового тона изображения NVR.

5.1.4 Развертывание объектива "рыбий глаз"

В интерфейсе предварительного просмотра щелкните правой кнопкой мыши по каналу объектива "рыбий глаз" → выберите "Развертывание объектива "рыбий глаз" (Fisheye Unfold)", и система отобразит интерфейс объектива "рыбий глаз", как показано на рис.5-7. Здесь можно установить режим установки и развертывания объектива "рыбий глаз". Режимы установки "рыбьего глаза" разделены на режим установки вверху, режим установки на стену, режим наземной установки, как показано в Таблице 5-1 ниже.

Рисунок 5-7

| Иконка | Инструкции |
| --- | --- |
|  | Рабочий стол |
|  | Подвесной |
|  | Висящий на стене |
|  | Рыбий глаз, оригинальная панорама |
|  | Расширение на 4 |
|  | Панорама на 180 градусов |
|  | Панорама на 360 градусов, удерживайте левую кнопку мыши и перетащите |
|  | красное поле в правом нижнем углу видео для переключения угла увеличения |
|  | Во весь экран, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выйти из полноэкранного режима |

Таблица 5-1

Инструкция

- Только некоторые модели поддерживают функцию "рыбий глаз". См. фактические функции устройства.

- Если канал в контекстном меню не подключен к камере с объективом "рыбий глаз", система выведет "Канал без объектива "рыбий глаз" не поддерживает эту функцию" (The non-fisheye channel does not support this function).

5.2 Главное меню

Главное меню включает пункты: Воспроизведение (Playback), Экспорт (Export), Жесткий диск (HDD), Запись (Record), Камера (Camera), Конфигурация(Configuration), Обслуживание (Maintenance) и Завершение работы (Shutdown), как показано на рисунке 5-8. Выберите один из пунктов и нажмите левую кнопку мыши, чтобы открыть соответствующее подменю.

Рисунок 5-8

5.3 Работа

5.3.1 Воспроизведение

После входа в Главное меню откройте меню "Воспроизведение" (Playback) или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать меню "Воспроизведение" (Playback) в интерфейсе предварительного просмотра, переключитесь на интерфейс воспроизведения видео, показанный на рисунке 5-9 ○1 ○2 .

Рисунок 5-9  ○1

| No. | Функция | Описание: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Окно отображения | Отобразить искомое видео, согласно различным системам, поддерживает одновременное воспроизведение 1, 4, 8, 16 экранов, многоэкранное воспроизведение. Двойное нажатие по экрану: интерфейс воспроизведения видео в одноэкранном режиме, щелкните правой кнопкой мыши - вернуться к многоэкранному воспроизведению. |

Рисунок 5-9  ○2

| 2 | Область управления воспроизведением 1 | Клавиши управления воспроизведением: воспроизведение/пауза, стоп, быстрая перемотка вперед (скорости 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, где 1× - воспроизведение с нормальной скоростью; зажимайте кнопку " " для переключения скорости воспроизведения ) |
| --- | --- | --- |
| 3 | Ось времени | Показывает тип записи в текущих условиях и период времени, в котором она находится. В четырехэкранном режиме воспроизведения могут отображаться четыре оси времени воспроизведения, соответствующие выбранным четырем каналам. В других одноэкранных режимах воспроизведения отображается только одна ось времени. Нажмите на точку в зеленой области с помощью мыши, чтобы начать воспроизведение с этого момента. |
| 4 | Область управления воспроизведением 2 | : Нажмите полноэкранное воспроизведение, нажмите правую кнопку мыши, чтобы выйти 24H, 6H, 2H, 1H, 30M: Единица измерения оси времени. Если выбрано значение 6ч (6H), на оси времени будет отображаться только 6 часов видео. Вы можете удерживать левую кнопку мыши и перетаскивать ось времени влево и вправо. Чем меньше единица времени, тем меньше времени. Тем больше соразмерность. ：Когда шкала времени увеличивается масштабированием, щелкните, и шкала времени будет перемещаться влево или вправо в направлении стрелки. |
| 5 | Область выбора режима видео | Установите флажок, чтобы выбрать тип запрашиваемой записи: Все (All), Запись (Record), Движение (Motion). |
| 6 | Область поворота страницы | 1/2 ：страница канала NVR "Дополнительно" (More operation): Нажмите, чтобы войти в интерфейс списка видеофайлов |
| 7 | Канал (Channel) | Выберите номер канала для запросов (можно одновременно выбрать несколько каналов, в зависимости от производительности устройства) |

| 8 | Календарь (Calendar) | Зеленая подсвеченная дата означает, что для нее есть файл. В противном случае файл отсутствует. В любом режиме воспроизведения щелкните дату, которую вы хотите просмотреть. Вы увидите соответствующие файлы с записями на панели времени. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Сохранить/Вернуться (Save/Return) | Сохранить (Save): Войти в интерфейс резервного копирования видео. Выберите необходимые файлы для резервного копирования в списке файлов 11 и нажмите "Сохранить" (Save), чтобы войти в интерфейс резервного копирования видео. Вернуться (Return): Выйдите из интерфейса списка файлов. |
| 10 | Сведения о видеофайле (Video file details) | Отображает время начала, время окончания и размер выбранного файла в списке файлов 11. |
| 11 | Список видеофайлов (Video file list) | Записи канала отображаются в хронологическом порядке. Вы можете просматривать другие файлы записи канала, переключая каналы записи выше: 1, 2, 3 и 4. |

Таблица 5-1

В строке списка файлов вы можете увидеть время начала видеофайла, тип видео ("R": Запись; "А": Запись движения), выбрать видеофайл, вы можете просмотреть время начала записи, время окончания и размер файла, как показано на Рисунке 5-10.

Рисунок 5-10

В списке файлов пометьте иконку " для резервного копирования файла, нажмите "Сохранить", чтобы войти в интерфейс резервного копирования записей, как показано на рис. 5-11:

Рисунок 5-11

В интерфейсе резервного копирования видео скопируйте выбранный файл на внешний U-диск; формат резервных видеофайлов - .avi. Вы можете выбрать сразу несколько видеофайлов для резервного копирования; пользователь также может отменить резервное копирование файлов, убрав отметку со значка "", удалив файл, который не нужен в резервной копии.

- Осталось (Remaining): Емкость дискового пространства на внешнем устройстве резервного копирования.

- Требуется (Required): Общая емкость файлов резервной копии.

- Формат файла (File Format): Формат резервного видеофайла.

- Канал (CH): Видеоканал, которому принадлежит видеофайл.

- Тип (Type): Тип видео: выбор между обычной записью и записью движения.

- Время начала/Время окончания (Start Time / End Time): Временной диапазон видеофайла.

- Обновить (Refresh): Щелкните, чтобы обновить данные интерфейса.

- Резервное копирование (Backup): Выберите файл для резервного копирования, нажмите кнопку Резервное копирование (Backup), запустите резервное копирование.

- Очистить (Clear): Очистить список файлов от всех выбранных видеофайлов.

Инструкция

- В контекстном меню интерфейса предварительного просмотра выберите меню "Воспроизведение видео" (video playback), чтобы войти в интерфейс воспроизведения видео.

- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Воспроизведение" (Playback) - тот канал, на который указывает мышь, будет воспроизводиться по умолчанию.

- Интерфейс, показанный на рисунке 5-9, ○1   ○2   предназначен только для справки. Количество каналов, поддерживаемых различными моделями для одновременного воспроизведение различается, так же как и их функции. Смотрите фактический интерфейс.

5.3.2 Резервное копирование файлов

Нажмите кнопку "Экспорт" (Export) в главном меню, войдите в интерфейс резервного копирования файлов. Вы можете создать резервную копию видеофайла на внешнем USB-устройстве, как показано на рисунке 5-12:

Рисунок 5-12

Вставьте USB-устройство в USB-интерфейс NVR перед резервным копированием. Выберите тип файла резервной копии, канал, формат файла, диапазон времени и нажмите "Поиск" (Search), в списке отображается поиск видеофайла, нажмите "Старт" (Start) и устройство начнет резервное копирование.

- Тип файла (File type): Тип видео: все, общее, движение.

- Канал (Channel): Видеоканал, которому принадлежит видеофайл.

- Формат файла (File Format): Формат резервного видеофайла.

- Время начала/Время окончания (Start Time / End Time): Временной диапазон видеофайла.

- Требуемая емкость (Required capacity): Общая емкость файлов резервной копии.

- Доступная/общая емкость (Available/Total capacity): Емкость дискового пространства на внешнем устройстве резервного копирования.

- Быстрый экспорт (Fast export): Установите тип записи, канал, формат файла и временной интервал на 30 минут для автоматической обрезки.

- Поиск：Видеофайлы отображаются в списке файлов в соответствии с установленным типом видео, каналом, форматом файла и временным диапазоном.

- Очистить (Clear):  очистить все файлы, которые были запрошены в списке видеофайлов.

- Старт (Start): Запуск резервного копирования.

5.5 5.5 Жёсткий диск

В интерфейсе меню нажмите "Жёсткий диск" (HDD), чтобы войти в интерфейс управления дисками. Вы можете увидеть информацию о жестком диске и отформатировать жесткий диск. Как показано на рис. 5-13:

Рисунок 5-13

- No.: Номер жёсткого диска, подключаемого к системе.

- Состояние (State): Определить текущее рабочее состояние жесткого диска. Вы можете использовать только тот диск, для которого отображается "В использовании" (In use). После завершения форматирования вам необходимо перезапустить NVR, статус диска изменится на "В использовании" (In use).

- Общая емкость (Total Capacity): Общая доступная емкость жесткого диска; емкость одного диска не может превышать максимальную емкость: 8TB.

- Оставшаяся емкость (Residual Capacity): Отображает оставшуюся незанятой емкость для текущего жесткого диска;

- Тип устройства (Device Type): SATA.

- Обновить (Refresh): Щелкните, чтобы обновить информацию о жестких дисках в списке.

- Форматировать (Format): Форматирование жесткого диска: выберите жесткий диск → нажмите кнопку "Форматировать" (Format) → нажмите кнопку "Подтвердить" (Confirm).

Инструкция

- "Не подключается диск" (Not connecting disk) означает, что устройство не подключено или жесткий диск не обнаружен.

- Когда жесткий диск используется в обычном режиме информация о жестком диске отображается в интерфейсе Жесткий диск (HDD).

- Жесткий диск должен быть сначала отформатирован, когда жесткий диск подключается к NVR в первый раз или когда отображается "Не отформатирован" (Not formatted).

- Устройству не нужно форматировать жесткий диск, когда состояние жесткого диска отображается как "В использовании" (In use).

- После форматирования жесткого диска перезапустите NVR, чтобы изменения вступили в силу.

5.3.4 Запись

      - Расписание

В интерфейсе меню нажмите "Запись → Расписание" (Record → Schedule), чтобы войти в интерфейс настройки записи. Система автоматически выполнит соответствующий тип записи в соответствии с установленным запланированным временем после установки плана записи, как показано на рисунке 5-14:

Рисунок 5-14

- Канал (Channel): Сначала выберите номер канала. Вы можете выбрать “все”, если вы хотите установить для всех каналов.

- Тип записи (Record Type): Отметьте чекбокс, чтобы выбрать соответствующий тип записи. Доступные: Запись (Record) и Движение (Motion).

- День недели (Week day): Выберите номер недели. Если вы выберете "Все" (All), это означает всю неделю, или вы можете выбрать "" перед количеством дней, чтобы установить отдельные дни.

- Дополнительные настройки (More Settings) Поддержка предварительной записи обнаружения движения, время предварительной записи 0С, 5С, 10С, 15С, 20С, 25С и 30С.

- : Удалить период времени для выбранного типа записи.

- : Нажмите, чтобы войти в Расписание записи (Record Schedule).

- Копировать (Copy): После завершения настройки вы можете нажать кнопку "Копировать" (Copy), чтобы скопировать текущую настройку на другой канал(ы).

- Рисование графика записи

Шаг 1: Выберите нужный канал записи (как показано на рисунке 5-15 1).  Шаг 2: Выберите тип записи для установки. Зеленый - это обычная запись, а желтый - запись с обнаружением записи (как показано на рисунке 5-15 2).

Шаг 3: Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите курсор, чтобы нарисовать период времени на диаграмме (как показано на рисунке 5-15 3).

Рисунок 5-15

Инструкция

- Для каждого дня доступно 6 периодов времени, и устройство запустит соответствующий тип записи в заданном диапазоне времени.

- Выберите "Все" (All), чтобы изменить период времени всей недели.

- Вы можете выбрать " несколько раз в неделю, чтобы синхронизировать редактирование и рисовать периоды времени в течение нескольких недель. Когда поле перед неделей проставлено "√", это означает, что вы можете редактировать их одновременно.

- Входные данные для настройки записи по расписанию

Шаг 1: Нажмите "", чтобы войти в интерфейс расписания записи, как показано на рисунке 5-16.

Шаг 2: Установите "тип записи" (recording type) для каждого периода времени.  Для каждого дня можно настроить до 6 периодов. Выберите неделю "Использовать для" (Use to) и примените к соответствующей неделе.

Шаг 3: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку. Система вернется к интерфейсу "Запись" (Record).

Рисунок 5-16

Инструкция

- Обычная запись и запись обнаружения движения включены в одно и то же время. Когда происходит обнаружение движения, у устройства будет только запись обнаружения движения и никакой обычной записи.

      - Параметры

Установите параметры видеопотока, включая тип кодирования, разрешение и т. д. в соответствии с фактической пропускной способностью сети.

Шаг 1: В интерфейсе меню нажмите "Запись → Параметры" (Record→Parameters), чтобы войти в интерфейс параметров кодирования, как показано на рисунке 5-17.

Шаг 2: В соответствии с фактическим условием пропускной способности сети параметры видеопотока включают разрешение, тип потока, частоту кадров и соответствующие субпотоки канала.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Рисунок 5-17

- Канал (Channel): Выберите для настройки канала.

- Кодирование видео (Video Encoding): Система поддерживает H.264, H264+, H265, H265+ согласно производительности устройства; некоторые устройства поддерживают только H.264 и H.264+.

- Разрешение (Resolution): Прочитайте и установите разрешение основного и субпотока. Система поддерживает различные разрешения. Вы можете выбрать их из выпадающего списка. Различные типы IPC поддерживают различные разрешения, обратитесь к фактическому интерфейсу.

- Тип потока (Stream type): Выберите видео и A/V.

- Битрейт (Кб/с) (Bitrate (Kb/S)): Настройка скорости передачи битов меняет качество изображения; чем больше скорость битрейта, тем лучше качество изображения.

- Частота кадров (Frame Rate): Количество кадров в секунду, отображаемых видео. Чем выше частота кадров, тем более реалистичное изображение. Частота кадров зависит от разрешения. Система PAL: 1 кадр/сек - 25 кадров/сек; система NTSC: 1 кадр/сек - 30 кадров/сек.

5.3.5 Камера

      - Добавить камеру (Add Camera)

- Добавить камеру (Add Camera)

После добавления удаленного устройства можно просматривать видеоэкран удаленного устройства непосредственно на NVR и выполнять такие операции, как хранение и управление. Различные устройства поддерживают разное количество удаленных устройств. Вы можете добавить необходимые удаленные устройства основываясь на фактических условиях. Выполните следующие шаги для добавления устройства:

Шаг 1: В интерфейсе меню нажмите "Камера (Camera) → Добавить камеру (Add Camera)" или щелкните правой кнопкой мыши в интерфейсе предварительного просмотра и выберите "Добавить камеру" (Add Camera), чтобы войти в интерфейс добавления камеры, как показано на рисунке 5-18 .

Шаг 2: Нажмите "Добавить → выберите устройство для добавления → Добавить → Отмена", чтобы добавить устройство, как показано на рисунке 5-19.

Рисунок 5-18

- Пропускная способность (Bandwidth idle): Отображает оставшуюся пропускную способность NVR в режиме реального времени.

- Add to vice: Выберите канал добавленного устройства и нажмите "Add to vice", чтобы добавить устройство канала на канал суб-экрана.

- Delete from vice: Выберите суб-экран, чтобы добавить канал устройства, нажмите "Delete from vice", устройство канала удаляется с суб-подэкрана.

- Добавить (Add): Нажмите, чтобы войти в интерфейс "Поиск устройств" (Device Search).

Рисунок 5-19

  - Фильтр (Filter): Отфильтровать тип устройства. В интерфейсе Добавить устройство (Add Device) NVR автоматически выполняет поиск всех устройств в локальной сети, соответствующих протоколу Onvif и Private. Выберите протокол или сегмент сети в соответствии с необходимостью отображения местоположения фильтра. Нажмите "Поиск" (Search) для поиска соответствующего устройства в локальной сети.

  - Поиск (Search): Щелкните для поиска  по IP адресам. Результат поиска включает IP-адрес устройства, порт и протокол.

  - Сортировка (Sorting): Нажмите "IP" в строке меню списка поиска, система отобразит "IP " от меньшего к большему. Нажмите "IP" еще раз, и система отобразит порядок IP-адресов от большего к меньшему. Вы также можете нажать на другие элементы, чтобы отсортировать их для облегчения просмотра.

  - Добавить (Add)：Добавить устройство выбора в систему.

  - Код соответствия：Применимо к WiFi IPC в WiFi NVR Quick Add Kit.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: Подключите WiFi IPC и WiFi NVR к портам одного коммутатора с помощью сетевого кабеля;

Шаг 2: На странице главного меню NVR выберите "Камера → Добавить камеру" (Camera → Add Camera) или щелкните правой кнопкой мыши на интерфейсе предварительного просмотра и выберите "Добавить камеру" (Add Camera), чтобы войти в интерфейс управления добавлением устройством.

Шаг 3: Нажмите кнопку ", чтобы удалить добавленное устройство;

Шаг 4: Нажмите "Добавить" (Add) → выберите устройство для добавления → Код соответствия (Match code) → Отмена (Cancel), чтобы завершить добавление.

  - Изменить IP (Change IP): Выберите " перед одним или несколькими найденными IP-адресами, нажмите "Группировать к IP" (Batch to IP), введите "IP-адрес" (IP Address), "Маску подсети" (Subnet Mask), "Шлюз по умолчанию" (Default Gateway), "Порт" (Port) и "Пароль пользователя" (User Password), нажмите "ОК" для выбора IP-адреса устройства, который будет изменяться с приращением.

- Автоматическое добавление (Auto add): Все локальные подсети в локальной сети при перенастройке автоматически добавляются в NVR.

- Добавить вручную (manual add): Нажмите, чтобы войти в интерфейс "Настройка канала" (Channel Setup). Устройства можно добавлять путем закрытия каналов, переключения каналов, изменения протоколов, переключения потоков предварительного просмотра или ручного ввода информации об устройстве, как показано на рис.5-20. Есть два способа: добавление IP вручную и добавление доменного имени. При добавлении IPC через доменное имя поддерживаются только протоколы Private и ONVIF.

Рисунок 5-20

- Включить: Включение/выключение канала, по умолчанию выключено. Отметьте "Включить" (Enable), тогда связанные каналы можно просматривать и записывать в обычном режиме.

- Канал (Channel): Выберите для установки канала.

- Способ добавления (Add way)：показывает как добавляется текущий канал.

- Протокол (Protocol): Выберите Добавить протокол устройства (Add Device Protocol) с параметрами Onvif, Private и RTSP.

- Предварительный просмотр (Preview): По умолчанию используется просмотр субпотока; на стороне IP-камеры должен быть установлен двухпоточный  формат кодирования H.264, H264+ для нормального просмотра (при поддержке NVR формата кодирования H265, H265+ он также может служить стандартным потоком просмотра), разрешение субпотока может быть в формате D1 или CIF.

- Имя пользователя (User name): Имя пользователя для подключения к IP-камере (если имя пользователя по умолчанию не admin, измените его на корректное имя пользователя).

- Пароль (Password): Пароль для подключения к IP-камере (если пароль по умолчанию не admin, измените его на корректный пароль).

- IP: Необходимо добавить IP-адрес IP-камеры.

- Домен (Domain): Нужно добавить адрес доменного имени IPC, адрес DDNS.

- Порт (Port): Доступ к порту, используемому IP-камерой, по умолчанию 80.

- Обновить (Update): Нажмите кнопку "Обновить" (upgrade) для поиска IPC, пометьте " перед одним или несколькими найденными IPC и нажмите "Обновить" (Upgrade) для пакетного обновления IPC.

- Удалить (Delete): Удалить добавленное устройство. В списке добавленных устройств нажмите на значок "", чтобы быстро удалить канал. Вы также можете нажать значок "	"для выбора нескольких устройств и нажать кнопку "Удалить" (Delete), чтобы удалить все выбранные устройства.

- Открыть H264+/H265+：Нажмите, чтобы включить кодирование H264+/H265+ на всех каналах. Чтобы отключить кодировку H264+/H265+, закройте канал H264+/H265+ в интерфейсе параметров кодирования.

- Статус (Status):  "" указывает что соединение в порядке, а "" обозначает отсутствие соединения. В случае сбоя соединения состояние соединения будет указывать на причину сбоя. Если пароль неверен, то будет указан неправильный пароль.

- Конфигурация (Conf.): Конфигурация. Нажмите значок "", чтобы войти в интерфейс "Параметры" (Parameters): вы можете изменить тип кодирования, разрешение, скорость передачи данных, частоту кадров и другую информацию, связанную с кодированием.

- Редактировать (Edit): Нажмите значок "", чтобы войти в интерфейс настройки канала. Функция такая же, как и "Добавить вручную".

Инструкция

- Если удаленные устройства были добавлены ко всем цифровым каналам, добавьте их снова, и устройство сообщит об ошибке добавления.

- Открывайте кнопку H264+/H265+ только в интерфейсе "Добавить устройство" (Add Device) в контекстном меню интерфейса предварительного просмотра.

- При пакетном изменении IP-адресов убедитесь, что имя пользователя и пароль всех выбранных устройств совпадают.

- При пакетном изменении IP-адресов, если IP-адреса конфликтуют, система автоматически пропускает конфликтующие IP-адреса и назначает их повторно шаг за шагом.

- После пакетного изменения IP-адреса выполните поиск удаленного устройства еще раз. Новый IP-адрес будет отображаться в списке.

- После того как вы выберите устройство, чтобы добавить кнопку, всем устройствам будет повторно назначен IP-адрес. Будьте осторожны.

- Режим добавления может быть установлен: "Вручную" (Manual) или "Самонастраивающийся" (Plug and play) в POE NVR, который не настраивается в обычном NVR.

Перед использованием функции обновления скопируйте пакет обновления, соответствующий обновляемому устройству, на USB-накопитель и вставьте USB-накопитель в NVR.

- При обновлении нескольких IP-устройств можно выбрать только одно и то же IP-устройство. Во время обновления нельзя выключать питание на всех IP-устройствах. В противном случае обновление завершится неудачно или устройство не сможет запуститься.

- Поддерживает только двухэкранные системы с функциями "Добавить на субэкран" (Add to Sub Screen) и "Delete from vice".

- WiFi NVR поддерживает только функцию кода и действует только для IPC в пакете WiFi.

- PoE

После добавления устройства PoE можно просмотреть состояние и мощность каждого порта PoE на странице конфигурации PoE.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице меню выберите "Камера → Добавить камеру → PoE" (Camera → Add Camera → PoE), чтобы войти в интерфейс конфигурации PoE, как показано на рисунке 5-21.

Шаг 2: Проверьте состояние подключения устройства PoE, фактическую мощность и оставшуюся мощность.

Рисунок 5-21

Инструкция

- Только PoE-совместимые устройства имеют интерфейс конфигурации PoE. Смотрите фактический интерфейс.

- Каждый интерфейс обозначается допустимым и нормальным диапазоном питания каждого порта PoE согласно производительности устройства. Когда фактическое питание PoE превышает допустимое, система автоматически выключает порты PoE по-одному согласно номеру канала. Пока фактическая мощность не будет меньше номинальной мощности.

      - Экранное меню

На странице меню, выберите настройку "Камера → Экранное меню" (Camera → OSD), чтобы войти в интерфейс управления меню, как показано на рисунке 5-22. Здесь вы можете посмотреть и установить текст экранного меню IP-камеры, время и другую информацию, относящуюся к устройству.

Рисунок 5-22

- Канал (Channel): Выберите для настройки канала.

- Текст экранного меню (OSD Text): Отображает текстовую информацию экранного меню IP-камеры.

- Время (Time): Информация о времени включения/выключения камеры.

- Текст (Text): Включение/выключение текстового сообщения в интерфейсе камеры.

- Формат даты (Date format): Установите формат даты интерфейса камеры. Варианты в раскрывающемся меню: "Год Месяц День" (Year Month Day), "Месяц День Год" (Month Day Year), "День Месяц Год" (Day Month Year).

- Положение экранного меню (OSD position): Установите место отображения времени и текста экранного меню в выпадающем списке с опциями "Top_ left, Bottom_ left".

- Зеркало (Mirror): Установите зеркальное  отображение для камеры с помощью раскрывающегося  меню "Выключено, Горизонтально, Вертикально, Оба" (Off, Horizontal, Vertical, Both).

Инструкция

- Текущая функция экранного меню поддерживает только частный протокол для добавления устройства.

      - Изображение

На странице меню выберите "Камера→ Изображение" (Camera→ Image), чтобы войти в интерфейс настройки цвета изображения NVR. Здесь вы можете установить яркость, контрастность, насыщенность и резкость IP-канала, как показано на рисунке 5-23:

Рисунок 5-23

- Канал (Channel): Выберите для настройки канала.

- Яркость (Brightness): Просмотр и установка яркости IP-камеры.

- Контрастность (Contrast): Просмотр и установка контрастности IP-камеры.

- Насыщенность (Saturation): Просмотр и установка насыщенности IP-камеры.

- Резкость (Sharpness): Просмотр и установка резкости IP-камеры.

      - Движение

Обнаружение движения использует методы машинного зрения и обработки изображений для анализа видеоизображений, чтобы увидеть, достаточно ли изменений произошло в изображениях. Когда движущаяся цель появляется на экране мониторинга и скорость движения достигает значения предустановленной чувствительности, система выполняет действие рычага сигнала тревоги.

Шаг 1: На странице меню выберите "Камера → Движение" (Camera → Motion), чтобы войти в интерфейс обнаружения движения, как показано на рисунке 5-24 ниже.

Шаг 2: Включите обнаружение движения и настройте такие параметры, как канал, область, чувствительность, запись и электронная почта.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Рисунок 5-24

- Канал (Channel): Выберите для настройки канала.

- Задать область (Set area): Нажмите, чтобы войти в интерфейс настроек областей, зажмите левую кнопку мыши для выбора зоны тревоги, выберите зону, зона сигнала тревоги будет серой. Снова выберите серую зону, чтобы отменить настройку зоны тревоги.

- Чувствительность (Sensitivity): Можно настроить чувствительность файла по мере необходимости: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чем выше значение, тем более чувствительным будет устройство.

- Включить обнаружение (Enable detection): Пометьте "	", чтобы включить/выключить сигнал обнаружения движения.

- Сигнал зуммера (Buzzer alarm): Пометьте "	", чтобы включить/выключить функцию сигнала зуммера.

- Запись канала (Record channel): Пометьте "	", чтобы включить/выключить функцию записи канала.

- Время записи (сек.) (Record time (sec)): Установите продолжительность каждой записи при срабатывании сигнала тревоги.

- Неделя (Week): Выберите "Все" (All) или "X" в соответствии с днем недели, чтобы установить время для отправки тревожных сообщений. Каждый день можно установить до двух периодов времени.

- Период времени1/период времени 2 (Time period1/Time period2): Установите время для отправки тревожных сообщений.

- Копировать (Copy): После настройки канала нажмите "Копировать" (Copy), чтобы применить настройку к другому каналу.

Инструкция

- После настройки уведомления по электронной почте после обнаружения движения, нажмите "Главное меню → Конфигурация → Сеть → Электронная почта" (Main Menu → Configuration → Network → Email), чтобы войти в соответствующий интерфейс для настройки электронной почты. Когда система обнаруживает сигнал тревоги в течение установленного периода времени, получатель получит сообщение по электронной почте.

- После включения уведомлений по электронной почте и настройки недели и заданного периода времени, NVR может отправить электронное письмо на настроенный почтовый ящик с целью уведомить пользователя, только если сигнал тревоги вызван в течение заданного периода времени недели.

      - Потеря видео

На странице меню выберите "Камера → Потеря видео" (Camera → Video loss), чтобы войти в интерфейс настройки потери видео, как показано на рисунке 5-25. Здесь вы можете выбрать канал: когда видеосигнал с него будет потерян, устройство выдаст соответствующий сигнал тревоги.

Рисунок 5-25

- Канал (Channel): Выберите канал.

- Включить: Пометьте "", чтобы включить/выключить сигнал тревоги при потере видео.

- Отображение на экране (Screen display): Пометьте "", чтобы включить/выключить устройство при отображении экрана.

- Отправить электронное письмо (Send e-mail): Пометьте "", чтобы включить/выключить устройство при вызове функции отправки электронной почты.

- Сигнал зуммера (Buzzer alarm): Пометьте "", чтобы включить/выключить устройство при звучании зуммера.

      - PTZ

На странице меню, нажмите кнопку "Камера → PTZ" (Camera → PTZ), чтобы войти в интерфейс настройки PTZ, как показано на рисунке 5-26 ○1 ниже. В интерфейсе настройки PTZ можно переключать другие каналы для регулировки скорости движения привода наклона/поворота и управления направлением движения привода наклона/поворота.

Рисунок 5-26  ○1

Интерфейс настройки PTZ используется для установки направления PTZ, скорости и масштабирования объектива,

настройки фокусировки и диафрагмы, настройки круиза.

- Канал (Channel): Выберите канал, на котором купольная камера подключена к NVR.

- Масштабирование (Zoom): Отрегулируйте увеличение камеры, используя клавишу   / , функцию дальнего действия / широкоугольной съемки.

- Фокусировка (Focus): Используйте клавишу  / , функцию увеличения/уменьшения масштаба, отрегулируйте камеру для фокусировки.

- Диафрагма (Iris): Используйте клавишу  / , функцию увеличения / уменьшения диафрагмы, отрегулируйте диафрагму камеры.

- Скорость (Speed): Главным образом используется для управления скоростью вращения привода наклона/поворота. Например, скорость вращения на шаге 7 намного больше, чем скорость вращения на шаге 1.

- Настройка предустановок (Preset setting): Поверните PTZ в нужное место, используя кнопки направления, а затем нажмите кнопку предустановки под кнопкой "Установить" (set), чтобы завершить настройки пресета (предустановленной точки).

- Установка курсирования: После выбора линии курсирования нажмите кнопку настройки,

выберите номер предустановки, время задержки (секунды) и скорость курсирования во всплывающем интерфейсе настройки линии курсирования, как показано на рисунке 5-26 ○2 , нажмите кнопку "ОК", вернитесь на экран настроек курсирования и нажмите "Круиз вкл."(Cruise on)

снова, чтобы сохранить настройки и заставить устройство начать курсирование (патрулирование).

Рисунок 5-26  ○2

  - Номер предустановки (Preset No.): Выберите предустановленные точки (пресеты).

  - Время нахождения (Stay Time): Время нахождения на предустановке.

  - Скорость (Speed): Скорость для курсирования.

- Удаление курсирования (Del cruise)：выберите линию курсирования, нажмите "del cruise" и подтвердите линию курсирования для удаления.

- Удалить все курсирования (Del all cruise):	После нажатия удаляются все установленные линии курсирования (патрулирования).

Инструкция

- NVR поддерживает до 128 предустановленных точек, но фактическое число предустановленных точек ограничено числом предустановленных точек, которые могут быть установлены камерой. Максимальное количество предустановленных точек, поддерживаемых различными PTZ-устройствами, не обязательно является одинаковым.

      - Маска конфиденциальности

В интерфейсе меню нажмите "Камера → Маска конфиденциальности" (Camera → Privacy Mask), чтобы войти в интерфейс Маски конфиденциальности, как показано на рисунке 5-27. Здесь вы можете получить и установить информацию, связанную с маской конфиденциальности IPC. После настройки нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Рисунок 5-27

- Канал (Channel): Выберите канал для установки маски конфиденциальности.

- Выбор области конфиденциальности: В левом окне видео нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы выбрать область, которая будет заблокирована.

- Очистить все (Clear all): Очистка всех выбранных областей маскирования.

- Очистка Зоны 1, 2, 3 (Clear Zone 1, 2, 3): Очистить выбранные области 1, 2, 3.

5.3.6 Конфигурация

      - Общие

Общие настройки разделены на две части: Настройки устройства (Device settings) и настройки даты (Date settings). Здесь вы можете установить язык интерфейса NVR, режим записи, дни записи, стандарты видео, время ожидания, дату и другую сопутствующую информацию.

- Настройки устройства

В интерфейсе меню, выберите "Конфигурация → Общие" (Configuration → General) для входа в интерфейс настройки устройства, как показано на рис. 5-28.

Рисунок 5-28

- Включение мастера установки при запуске устройства: Нажмите "", откройте мастер запуска, а затем входите напрямую в интерфейс "Мастер запуска" (Startup Wizard) каждый раз при загрузке.

- Язык (Language): Установите язык системы по умолчанию. В настоящее время система поддерживает упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, польский, чешский, русский, тайский, иврит, персидский, болгарский, арабский, немецкий, французский, португальский, турецкий, испанский, итальянский, венгерский, римский, корейский, голландский, греческий и вьетнамский; по умолчанию установлен английский язык.

- Режим записи (Record mode): Для "Перезаписи" (Overwrite), когда диск заполнен, автоматически перезапишется самое старое видео; когда диск не заполнен, но количество дней видео достигает настройки пользователя, самое старое видео будет автоматически перезаписано.

- Дни записи (Record days): Установите количество дней для хранения записей в NVR. Нет никаких ограничений; в раскрывающемся меню представлены варианты 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

- Стандарт видео (Video Standard): В соответствии с региональным стандартом выберите PAL или NTSC.

- Время работы в режиме ожидания (мин) (Standby Time (min)): Значение по умолчанию - 10 минут, может быть установлен диапазон: 0-120 мин, где "0" - постоянный режим ожидания.

- Имя устройства (Device name): Введите желаемое имя устройства, по умолчанию NVR.

- Импорт конфигурации (Config import)：вставьте U-диск, на котором хранится файл конфигурации NVR

в формате .ini в NVR. Нажмите "Импорт конфигурации → Подтвердить" (Config import → Confirm). Это УДАЛИТЬ ЭТО

NVR автоматически запускает импорт данных и ждет, пока видеорегистратор начнет импортировать данные.

- Экспорт конфигурации (Config export)：вставьте USB-накопитель в NVR и нажмите "Экспорт Конфигурации → Подтвердить" (Config Export → Confirm), файл конфигурации будет сохранен на USB накопителе. Формат файла конфигурации -  ".ini".

- Настройки даты (Date Settings)

В интерфейсе меню нажмите "Конфигурация →Общие →Настройки даты" (Configuration →General →Date Settings), чтобы войти в интерфейс настройки даты, как показано на рисунке 5-29. После установки времени устройства нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Рисунок 5-29

- Установить дату/время вручную (Set date/time manually): Если помечен пункт "", настройте дату/время, разделитель даты, формат даты и формат времени, чтобы установить местное время.

- Дата/время (Date/time): Нажмите при необходимости изменить местоположение, появится всплывающая клавиатура: введите дату и время с клавиатуры.

- Формат даты (Date format): Выберите формат отображения даты; варианты: "День Месяц Год" (Date Month Year), "Месяц День Год" (Month Day Year) и "Год Месяц День" (Year Month Day).

- Разделитель (Separator): Выберите разделитель для формата даты.

- Формат времени (Time format): Выберите 24-часовой или 12-часовой формат.

- Получить дату/время от NTP (Receive date/time from NTP): Пометьте "", чтобы включить функцию обновления времени NTP. Вы также можете сбросить сервер NTP, установив сервер, порт и выбрав часовой пояс и интервал обновления NTP.

- Сервер NTP (NTP Server): Введите IP-адрес или доменное имя, на котором установлен сервер NTP.

- Часовой пояс (Time Zone): Выберите часовой пояс устройства из раскрывающегося списка. Например: Пекин - GMT+8.

- Порт NTP (NTP Port): Задайте порт сервера NTP.

- Интервал (мин) (Interval (Min)): Интервал между двумя обновлениями времени от NTP сервера, может быть установлен от 0 до 255 минут.

- Переход на летнее время (Daylight-saving time): Пометьте "", раскройте функцию перехода на летнее время, установите соответствующие параметры: тип, дата, время начала, время конца и так далее.

- Сверка времени канала (Channel check time): Выберите канал и нажмите Сохранить (Save), чтобы установить время канала в соответствии со временем видеорегистратора.

      - Сеть

- IP/Порт

Установите IP-адрес и DNS-сервер NVR, чтобы другие устройства в сети могли взаимодействовать друг с другом. Шаги настройки IP/Порт следующие:

Шаг 1：в интерфейсе Меню нажмите "Конфигурация →Сеть →IP/Порт" (Configuration →Network →IP/Port), чтобы

войти в интерфейс IP/Port, как показано на рисунке 5-30.

Шаг 2：настройте связанные параметры сети, такие как IP-адрес, маска сети, шлюз и предпочтительный DNS.

Шаг 3：нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Рисунок 5-30

- IP-адрес (IP Address): Введите IP-адрес NVR.

- Включить DHCP (Enable DHCP): Включение/выключение функции DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). "IP-адрес", "маска сети" и "шлюз по умолчанию" не могут быть установлены, когда DHCP включен.

- Маска сети (Network Mask): Введите необходимое значение.

- Шлюз (Gateway): В соответствии с фактической ситуацией, с IP-адресом в том же сегменте сети.

- Первичный DNS (Primary DNS): Это IP-адрес DNS-сервера, который обычно предоставляется поставщиком услуг локальной точки доступа (ISP). Введите здесь IP-адрес сервера доменных имен.

- Вторичный DNS (Secondary DNS): Вторичный DNS, в случае если первичный не работает.

- MAC устройства (Device MAC): Отображает физический адрес видеорегистратора.

- TCP-порт (TCP Port): Значение по умолчанию - 5000, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Порт HTTP (HTTP Port): Значение по умолчанию - 80, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Порт RTSP (RTSP Port): Значение по умолчанию - 554, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Частный порт (Private port): Значение по умолчанию - 6000, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Пропускная способность сети (Network rate): Отображает скорость передачи данных по сети.

- Внутренний IP-адрес сетевой карты (Internal net card IP): Установите IP-адрес интрасети для подключения устройства POE.

- Обновить (Refresh): Щелкните, чтобы обновить интерфейс.

Инструкция

- IP-адрес и шлюз по умолчанию должны находиться в одном сегменте сети.

- Если на NVR включен DHCP и вы отключаете DHCP, то вы не сможете отобразить исходную информацию IP. Необходимо сбросить IP-адрес и другие параметры.

- Только PoE-совместимые устройства имеют функцию внутренней сетевой карты. Все зависит от фактического продукта.

- IP-адрес внутреннего сетевого адаптера и IP-адрес NVR не могут находиться в одном сегменте сети.

- Устройство с модулем WiFi, соответствующим интерфейсу, не поддерживает настройки.

- DDNS

После установки параметра DDNS (динамическая система имен доменов, Dynamic Domain Name Server), когда IP-адрес устройства NVR часто меняется, система может динамически обновлять связь между доменным именем и IP-адресом на DNS-сервере. Вы можете использовать доменное имя для прямого доступа к NVR без записи постоянно меняющегося IP-адреса.

Необходимые компоненты

Перед настройкой DDNS убедитесь, что устройство поддерживает тип сервера разрешения доменных имен, и войдите на сайт поставщика услуг DDNS для регистрации имени пользователя, пароля, доменного имени и другой информации на компьютере.

Настройте DDNS следующим образом:

Шаг 1: На странице меню выберите "Конфигурация →Сеть →DDNS" (Configuration →Network →DDNS), чтобы войти в интерфейс DDNS, как показано на рисунке 5-31.

Шаг 2: Включите DDNS, выберите тип DDNS и введите время обновления (секунды), имя пользователя и пароль.

Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию DDNS.

Шаг 4: Введите имя домена в веб-браузере на ПК и нажмите [Enter]. Если вы можете отобразить веб-интерфейс устройства, то конфигурация выполнена успешно. Если он не отображается - конфигурация не удалась.

Рис. 5-31

- Включить DDNS (Enable DDNS): Включение функции DDNS.

- Тип DDNS (DDNS type): Выберите тип DDNS с помощью сервера динамических имен доменов. (В настоящий момент данное устройство поддерживает несколько DDNS, включая ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES. Эти несколько DDNS могут сосуществовать одновременно, и пользователь может выбрать и установить их по мере необходимости).

- Время обновления (сек) (Refresh Time (sec)): Не регистрируйтесь часто. Интервал между двумя регистрациями должен быть более 60 секунд. Слишком много запросов на регистрацию может привести к атаке на сервер.

- Имя пользователя (User name): Учетная запись, зарегистрированная в поставщике услуг DNS.

- Пароль (Password): Пароль учетной записи, зарегистрированной в поставщике услуг DNS.

- Домен (Domain): Доменное имя, зарегистрированное в поставщике услуг DNS.

Инструкция

- После настройке DDNS, убедитесь, что NVR подключен к глобальной сети, чтобы получить доступ к устройству через доменное имя DDNS.

- Электронная почта

После настройки электронной почты и включения функции отправки письма при событии тревоги, система автоматически отправит электронное письмо, чтобы сообщить пользователю, когда на устройстве NVR происходит событие тревоги.

Шаги по настройке электронной почты следующие:

Шаг 1: На странице главного меню нажмите "Конфигурация → Сеть → Электронная почта" (Configuration → Network → E-mail), чтобы войти в интерфейс настройки электронной почты, как показано на рисунке 5-32 ниже.

Шаг 2: Включите уведомления о тревоге по электронной почте, настройте SMTP-сервер, SMTP-порт, имя пользователя, пароль, отправителя, тему, интервал сообщений, выберите тип шифрования, настройте прикрепление файла и другие параметры.

Шаг 3: Нажмите "E-mail test " и отобразится сообщение "Успешно. Проверьте папку входящие." (Success)  В таком случае настройка почты успешна. Если отображается сообщение " E-mail не может быть доставлено!", конфигурация почты не выполняется.

Шаг 4: После успешной отправки электронной почты нажмите кнопку "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию электронной почты.

Рисунок 5-32

- Включить уведомления по электронной почте (Enable e-mail alarm notifications): Включить/отключить отправку почты.

- SMTP-сервер (SMTP server): Введите адрес почтового сервера, который может быть IP-адресом или доменным именем (для использования доменного имени необходимо подтверждение правильных настроек DNS; имя домена должно быть корректным).

- Порт SMTP (SMTP port): Введите здесь соответствующее значение порта.

- Имя пользователя (User name): Введите имя пользователя для входа в почтовый ящик отправителя.

- Пароль (Password): Введите соответствующий пароль.

- Отправитель (Sender): Введите адрес электронной почты отправителя.

- Получатель 1 / 2 / 3: Введите здесь адрес электронной почты получателя. Система поддерживает максимум 3 адреса электронной почты. Система автоматически фильтрует одни и те же адреса при повторном вводе одного получателя.

- Тема (Subject): Введите тему электронного сообщения. Система поддерживает символы английского алфавита и арабские цифры, по умолчанию - "NVR_ALERT ".

- Интервал сообщений (мин.) (Message interval (Min)): Интервал между отправкой писем. После того как установлен интервал отправки электронной почты, система не будет немедленного отправлять электронную почту при сигнале тревоги. Вместо этого электронное письмо отправляется в соответствии с заданным интервалом времени одного и того же типа событий электронной почты. Избегайте частых тревог и генерирования большого количества писем, что приводит к чрезмерной нагрузке на почтовый сервер. Диапазон времени составляет 0~600 минут, и 0 минут означает, что почта отправляется без интервала.

- Шифрование (Encryption): Выберите шифрование почтового сервера, включая NONE, SSL, TLS; по умолчанию - "SSL".

- Прикрепить файл (Attach File): Включение/выключение функции вложения электронной почты. После включения сигнала тревоги система может отправить скриншоты во вложении.

- Тест электронной почты (E-mail test): Убедитесь, что функции отправки и получения электронной почты работаю нормально. При правильной конфигурации получающий электронный ящик получит тестовое письмо. Перед тестом электронной почты необходимо нажать кнопку Применить (Apply), чтобы сохранить сведения о конфигурации электронной почты.

- Р2Р

P2P - это технология одноранговой сети. Не требуется применять динамическое доменное имя, выполнять переадресацию трафика или развертывать транзитный сервер. Вы можете напрямую сканировать QR-код для загрузки мобильного клиента. После регистрации учетной записи вы можете добавлять и управлять несколькими устройствами IPC, NVR, XVR одновременно посредством мобильного клиента.

Для управления несколькими устройствами можно добавить устройства следующими двумя способами.

- Сканируйте QR-код для системы мобильного телефона, загрузите приложение и зарегистрируйте учетную запись. Подробнее см. в руководстве пользователя приложения на сайте.

- Войдите на платформу P2P, зарегистрируйте учетную запись и добавьте устройство посредством серийного номера.

Инструкция

- С помощью этой функции устройство должно быть подключено к внешней сети; в противном случае оно не будет работать должным образом.

Шаги P2P следующие:

Шаг 1: На странице главного меню нажмите "Конфигурация → Сеть → P2P" (Configuration → Network → P2P), чтобы войти в интерфейс P2P, как показано на рисунке 5-33 ниже.

Шаг 2: Убедитесь, что NVR обращается к внешней сети и нажмите "Включить P2P" (Enable P2P).

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

Шаг 4: Нажмите "Обновить" (Refresh), и статус отобразится как "Онлайн" (Online). Это означает, что P2P включен и может использоваться должным образом.

Рисунок 5-33

- Статус (Status): Отображение состояния сетевого подключения устройства P2P.

- Включить P2P (Enable P2P): Включить/выключить P2P функцию устройства.

- Номер канала (Channel number): Отображает номер текущего пользователя, просматривающего видео на NVR-канале в клиентском приложении.

- Шифрование (Encryption): Выберите тип шифрования. После включения устройства вся связь между устройством и сервером шифруется.

- Пуш-изображение движения (Motion push image): Включает/выключает отправку изображения пуш-уведомлением на мобильный клиент при срабатывании тревоги.

- Android: Ссылка на скачивание P2P-клиента для системы Android.

- iOS: Ссылка на скачивание P2P-клиента для системы iOS.

- SN: Отображает серийный номер устройства P2P. Этот серийный номер уникален.

- Обновить (Refresh): Обновить информацию, связанную с интерфейсом P2P.

Пример работы клиента приложения

Следующее содержимое показано на примере работы мобильного клиента (приложение BitVision). Выполните следующие шаги:

Шаг 1: Используйте телефон с ОС Android или iOS для сканирования соответствующего QR-кода с целью загрузки и установки приложения BitVision.

Шаг 2: Запустите клиент и войдите в учетную запись (предварительная регистрация учетной записи не требуется).

Шаг 3: Добавьте устройства в мобильный клиент.

После входа  "	" ,	"	" и "	Добавить устройство" (Add device), выберите "Добавить SN" (SN Add), введите имя пользователя устройства, пароль и проверочный код, затем сканируйте QR-код (проверочный код, напечатанный на этикетке), нажмите "Добавить" (Add), чтобы установить группу и примечание устройства, нажмите "Отправить" (Send).

Шаг 4: Предварительный просмотр в режиме реального времени

Выберите "В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ" (REAL TIME) и "+", чтобы войти в список устройств в главном интерфейсе, выберите стилус и канал для предварительного просмотра в группе, вы увидите видео в режиме реального времени после нажатия кнопки "Готово" (Done).

- FTP

Используя FTP (протокол передачи файлов) сервер вы можете хранить изображения тревоги на FTP-сервере.

Необходимые компоненты

Вам необходимо приобрести или загрузить инструмент FTP и установить программное обеспечение на свой компьютер.

Инструкция

- Чтобы создать пользователя FTP необходимо задать разрешение на запись в папку FTP. В противном случае изображение не будет успешно загружено.

Настройте работу FTP следующим образом:

Шаг 1：на странице главного меню нажмите "Конфигурация → Сеть → FTP" (Configuration → Network → FTP), чтобы войти в интерфейс FTP, как показано на рисунке 5-34 ниже.

Шаг 2：выберите "Включить FTP" (Enable FTP) и введите параметры: FTP-сервер, порт, имя пользователя, пароль и путь загрузки FTP-файла.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

Шаг 4: Нажмите кнопку "Тест" (Test), чтобы определить правильность сетевого подключения и конфигурации FTP.

Инструкция

- Если тест завершится неудачно, проверьте конфигурацию сети или FTP.

Рисунок 5-34

- Включить FTP (Enable FTP): Включить/выключить FTP функцию устройства.

- Сервер FTP (FTP Server): IP-адрес хоста FTP-сервера.

- Порт FTP (FTP Server): FTP-порт по умолчанию - 21; если ваш FTP-сервер отличается, необходимо использовать соответствующий номер порта вашего FTP-сервера.

- Имя пользователя (User name): Введите имя пользователя для входа на FTP-сервер.

- Пароль (Password): Введите соответствующий пароль.

- Загрузка файла (File Upload): Создайте папки в соответствии с правилами в каталоге учетной записи FTP.

  - Когда удаленный каталог пуст, система автоматически создает различные папки в соответствии с IP и временем.

  - Введите имя удаленного каталога, система создаст папку с соответствующим именем в корневом каталоге FTP, а затем нажмите IP, время (IP, time) (?), чтобы создать другую папку.

- Канал (Channel): Для настройки загрузки видеофайла можно установить неделю, период времени и тип загруженного видео отдельно для каждого канала.

- Неделя (Week): Выберите время для загрузки FTP-файла в соответствии с неделей. Вы можете установить два периода времени каждую неделю.

- Период времени 1и 2 (Time period 1& 2): Установите период времени для загрузки FTP-файлов за один день.

- Тест (Test): Нажмите "Тест" (Test), убедитесь, что NVR может успешно загружать файлы на FTP-сервер.

- UPnP

После того как сопоставление между внутренней сетью и внешней сетью установлено через протокол UPnP, пользователь внешней сети может использовать IP-адрес внешней сети для прямого доступа к устройству NVR в интрасети.

Необходимые компоненты

- Войдите в маршрутизатор и установите IP-адрес WAN-порта маршрутизатора для доступа к внешней сети.

- Убедитесь, что маршрутизатор является маршрутизатором первого уровня (или виртуальным маршрутизатором первого уровня) и включите функцию UPnP.

- Подключите устройство к порту LAN маршрутизатора и получите доступ к частной сети.

- В главном меню выберите "Конфигурация → Сеть → IP/Порт" (Configuration → Network → IP/Port), задайте "IP-адрес" (IP address) в качестве частного IP маршрутизатора (например: 192.168.1.101) или выберите "DHCP", чтобы получить IP-адрес автоматически.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице главного меню нажмите "Конфигурация → Сеть → UPnP" (Configuration → Network → UPnP), чтобы войти в интерфейс UPnP, как показано на рисунке 5-35 ниже.

Шаг 2: Включите функцию UPnP и настройте связанные параметры, такие как IP-адрес интрасети, внешний IP-адрес и сведения о маппинге портов UPnP-маршрута.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

Рисунок 5-35

- Включить: Включить/выключить функцию UPnP устройства.

- Состояние (State): Отображает состояние сопоставления UPnP.

- Внутренний IP (Internal IP): Введите адрес LAN-порта маршрутизатора. После успешного сопоставления IP-адрес будет автоматически получен без настройки.

- Внешний IP (External IP): Введите адрес WAN-порта маршрутизатора. После успешного сопоставления IP-адрес будет автоматически получен без настройки.

- Таблица прокидки портов (Port mapping table): Это соответствует информации таблицы сопоставления UPnP на маршрутизаторе.

  - Имя службы (Service Name): Имя веб-сервера.

  - Протокол (Protocol): Тип согласования.

  - Внутренний порт (Internal port): Порт, который должен сопоставить локальный компьютер.

  - Внешний порт (External port): Порт, установленный на маршрутизаторе.

- Добавить (Add): Нажмите кнопку "Добавить" (Add), чтобы увеличить сопоставления, введите имя службы, внутренний порт и внешний порт.

- Имя сервера (Server Name): Введите имя службы и задайте его самостоятельно.

- Внутренний порт (Internal port): Необходимо ввести соответствующий порт HTTP, порт RTSP, порт TCP.

- Внешний порт (External port): Может быть отдельно определяемым, а может быть таким же как внутренний порт, но не может повторять другие порты NVR.

- Удалить (Delete): Выберите информацию о сопоставлении в таблице сопоставление портов и удалите связь сопоставления.

Инструкция

- При настройке внешнего порта сопоставления маршрутизатора старайтесь использовать порт между 1024 и 65535. Избегайте использования известного порта

1~255 и системного порта 256~1023, чтобы избежать конфликта.

- При развертывании нескольких устройств в одной локальной сети планируйте сопоставление портов, чтобы избежать сопоставления нескольких устройств с одним внешним портом.

- При выполнении сопоставления портов убедитесь, что сопоставленный порт не занят и не ограничен.

- Внутренние и внешние порты TCP должны быть согласованы и не могут быть изменены.

- Облачное хранилище

Настройка облачного хранилища. Когда устройство запускает сигнал тревоги, оно может сохранять в облачном хранилище изображение, снятое во время сигнала тревоги на устройстве.

Необходимые компоненты

- Вам нужно иметь учетную запись Dropbox или Google Cloud Storage.

- Используя эту функцию, устройство должно быть подключено к внешней сети; в противном случае это не будет работать должным образом.

Настройте облачное хранилище следующим образом:

Шаг 1: На странице главного меню выберите "Конфигурация → Сеть → Облачное хранилище" (Configuration → Network → Cloud Storage), чтобы войти в интерфейс настройки облачного хранилища, как показано на рисунке 5-36 ниже.

Шаг 2: Включите облачное хранилище, выберите тип облачного хранилища, Dropbox или Google, нажмите Привязать (Bind), следуйте подсказкам для входа на соответствующий сайт с помощью браузера на компьютере и введите полученный "Код авторизации" (Authorization Code) в качестве "Привязки" (Binding) в столбце "Код авторизации" (Authorization Code) интерфейса, нажмите "Подтвердить" (Confirm).

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Шаг 4: Нажмите "Тест" (Test), чтобы проверить может ли NVR успешно загружать файлы на облачный сервер. После успешной привязки интерфейс облачного хранилища отображает имя пользователя "Dropbox", общую емкость и используемое пространство.

Рисунок 5-36

- Включить: Включить/выключить функцию хранения в облаке.

- Dropbox: Выберите тип облачного хранилища.

- Google: Выберите тип облачного хранилища.

- Папка для загрузки (Upload Folder)：установите имя  папки для загрузки в облако.

- Имя пользователя (Username): Отображает имя пользователя для соответствующего типа облачного

хранилища.

- Емкость (Capacity): После успешной привязки к облачному хранилищу отображается общая доступная емкость облачного пространства.

- Используется (Used): Привязка облачного хранилища выполнена успешно; отображение емкости используемого дискового пространства.

- Тест (Test): После привязки к облаку нажмите "Тест" (Test), чтобы проверить успешность привязки облачного хранилища.

- WIFI

Функция WiFi NVR предоставляет точки доступа для внешнего интерфейса WiFi IPC, подключая WiFi IPC к NVR, снижая сложность монтажного соединения IPC, и облегчая передвижение устройства.

Инструкция

Устройства, которые имеют только модуль WiFi поддерживают эту функцию, в зависимости от того, что наступит раньше.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице меню выберите "Конфигурация → Сеть → WIFI" (Configuration → Network → WIFI), чтобы войти в интерфейс настройки WiFi, как показано на рисунке 5-37 ○1	ниже. Шаг 2: Выберите "Показать пароль" (Show Password), чтобы проверить имя пользователя ESSID (имя пользователя NVR WiFi) и

пароль (пароль WiFi NVR). Вы также можете изменить WiFi NVR ESSID и пароль при необходимости. Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Шаг 3: Нажмите "Дополнительно" (Advanced), как показано на рис. 5-37  ○2  . Включите "Транслировать SSID"

(SSID broadcast) (когда канал Wi-Fi "Другой" при использовании Wi-Fi для подключения

к нашей WiFi IPC, если Wi-Fi IPC не подключен к точке доступа NVR, то wifi канал NVR следует переключить на канал "не другой" (non-other)) и нажмите "Применить", чтобы сохранить настройку.

Рисунок 5-37  ○1

Рисунок 5-37  ○2

Инструкция

- WLAN IP и маска WLAN WiFi интерфейса являются неустанавливаемыми элементами.

- IP-адрес, шлюз, маска подсети и присвоение номера не задаются на экране Дополнительные Параметры (Advanced Settings).

Шаги по подключению WiFi IPC к NVR следующие:

Шаг 1: Откройте веб-порт WiFi IPC, войдите в интерфейс настройки WiFi и подключите WiFi IPC к точке доступа WiFi NVR через имя пользователя и пароль WiFi NVR.

Шаг 2: Включите WiFi IPC, или настройте IP WiFi IPC на IP в таком же сегменте сети в качестве WiFi NVR, и шлюз - это IP адрес NVR WLAN.

Шаг 3: Добавление WiFi IPC к NVR. Видеорегистратор отображает видео IPC, указывая что IPC успешно подключена к точке доступа NVR.

- PPPOE

PPPoE （Point-to-Point Protocol over Ethernet）является одним из способов доступа устройств NVR к сети. После получения имени пользователя PPPoE и

пароля, предоставленного интернет-провайдером, можно установить подключение к сети через PPPoE dialup. После успешного подключения устройство NVR автоматически получает динамический IP-адрес WAN.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице меню выберите "Конфигурация → Сеть → PPPOE" (Configuration → Network → PPPOE), чтобы войти в интерфейс конфигурации PPPOE, как показано на рисунке 5-38 ниже.

Рисунок 5-38

Шаг 2: Выберите "Включить" (Enable), введите имя пользователя и пароль PPPoE.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

После успешной настройки PPPoE полученный общедоступный IP-адрес отображается в режиме реального времени. Пользователи могут получить доступ к устройству через этот IP-адрес.

- Включить: Включить/выключить функцию PPPoE устройства.

- Имя сервера (Server Name): Имя пользователя PPPoE, предоставленное интернет-провайдером.

- Пароль (Password): Пароль, соответствующий имени пользователя.

- IP-адрес (IP Address)：после успешного набора PPPoE здесь вы можете проверить текущий IP-адрес устройства.

Инструкция

- После завершения настройки невозможно изменить IP-адрес интерфейса TCP/IP.

- Устройства, которые имеют только модуль WiFi поддерживают эту функцию, в зависимости от того, что наступит раньше.

- Измените параметры интерфейса; система автоматически закроет параметры настройки интерфейса WAN.

- WAN

В интерфейсе меню нажмите "Конфигурация → Сеть → WAN" (Configuration →Network →WAN), чтобы войти в интерфейс WAN, как показано на рисунке 5-39.

Рисунок 5-39

- IP-адрес (IP Address): Введите IP-адрес NVR.

- Включить DHCP (Enable DHCP): Включение/выключение функции DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). "IP-адрес", "маска сети" и "шлюз по умолчанию" не могут быть установлены, когда DHCP включен.

- Маска сети (Network Mask): Введите необходимое значение.

- Шлюз (Gateway): В соответствии с фактической ситуацией, с IP-адресом в том же сегменте сети.

- Первичный DNS (Primary DNS): Это IP-адрес DNS-сервера, который обычно предоставляется поставщиком услуг локальной точки доступа (ISP). Введите здесь IP-адрес сервера доменных имен.

- Вторичный DNS (Secondary DNS): Вторичный DNS, в случае если первичный не работает.

- MAC устройства (Device MAC): Отображает физический адрес видеорегистратора.

- TCP-порт (TCP Port): Значение по умолчанию - 5000, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Порт HTTP (HTTP Port): Значение по умолчанию - 80, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Порт RTSP (RTSP Port): Значение по умолчанию - 554, пользователь может установить порт в соответствии с фактическими потребностями.

- Пропускная способность сети (Network rate): Отображает скорость передачи данных по сети.

- Внутренний IP-адрес сетевой карты (Internal net card IP): Установите IP-адрес интрасети для подключения устройства POE.

- Обновить (Refresh): Щелкните, чтобы обновить интерфейс.

Инструкция

- IP-адрес и шлюз по умолчанию должны находиться в одном сегменте сети.

- Если на NVR включен DHCP и вы отключаете DHCP, то вы не сможете отобразить исходную информацию IP. Необходимо сбросить IP-адрес и другие параметры.

- Измените параметры интерфейса; система автоматически закроет функцию PPPOE.

- Устройства, которые имеют только модуль WiFi поддерживают эту функцию, в зависимости от того, что наступит раньше.

      - Дисплей

Установите эффект отображения интерфейса предварительного просмотра устройства, включая разрешение вывода, прозрачность, время отображения экранного меню, имя канала отображения и показ после загрузки.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице меню, выберите "Конфигурация→ Дисплей" (Configuration → Display), чтобы войти в интерфейс дисплея, как показано на рисунке 5-40.

Шаг 2: Настройте разрешение, прозрачность и другие параметры.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить настройки.

Рисунок 5-40

- Разрешение главного экрана (разрешение): Выбираемые значения 1024 х 768, 1280 х 720, 1280 х 1024, 1920 х 1080. Интерфейс 4K NVR HD поддерживает выход с разрешением до 4K.

- Разрешение суб-экрана: Установите разрешение предварительного просмотра суб-экрана. Выбираемые значения 1280×720, 1280×1024 и 1920×1080.

- Прозрачность пользовательского интерфейса (UI Transparency): Чем выше процент, тем прозрачнее локальное меню устройства.

- Показывать экранное время (Show OSD Time): Включает/выключает отображение информации о времени на экране монитора.

- Показывать название канала (Show channel name): Включение/выключение отображения названия канала на экране мониторинга.

- Показать после загрузки (Главный): Выберите (Главный экран) для отображения номера разделенного экрана.

- Показать после загрузки (суб): Выберите номер разделённого экрана для отображения экрана загрузки суб-экрана.

Инструкция

- После сохранения настройки разрешения перезапустите устройство.

- Только системы, которые поддерживают двойные экраны, имеют возможность настройки Разрешения (Resolutions) субэкрана и Показывать после загрузки (суб) (Show after boot (Sub)).

      - Исключения

Установите режим тревоги аномальных событий. Когда аномальное событие происходит во время работы устройства NVR, система исполняет связанное с сигналом тревоги действие.

- Исключение диска

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице меню выберите "Конфигурация →Исключения →Исключение диска" (Configuration →Exceptions →Disk Exception), чтобы войти в интерфейс настройки исключения диска, как показано на рисунке 5-41.

Шаг 2: Выберите тип события, нажмите "Включить" (Enable) и включите отправку почты и сигнала зуммера.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

Рисунок 5-41

- Тип события (Event type): Включая Отсутствие диска (No Disk) и Ошибку диска (Disk Error) в двух случаях.

- Включить: Включает/выключает сигнал тревоги для исключений диска.

- Отправить электронное письмо (Send e-mail): Включение/выключение отправки электронной почты при событиях с диском; почта отправляется на указанный почтовый ящик.

- Сигнал зуммера (Buzzer alarm): Включает/выключает функцию сигнализации зуммера устройства, которая возникает при звуке зуммера диска.

- Исключение сети Выполните следующие шаги:

Шаг 1: На странице меню выберите "Конфигурация →Исключения → Исключение сети" (Configuration →Exceptions → Network Exception), чтобы войти в интерфейс настройки исключений сети, как показано на рисунке 5-42.

Шаг 2: Выберите тип события, нажмите "Включить" (Enable) и включите отправку почты и сигнала зуммера.

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить конфигурацию.

Рисунок 5-42

- Тип события (Event type): Включая Потерю сетевого соединения (Broken network) и Конфликт IP (IP conflict) в двух случаях.

- Включить: Включает/выключает сигнал тревоги для событий с сетью.

- Отправить электронное письмо (Send e-mail): Включение/выключение отправки электронной почты при событиях с сетью; почта отправляется на указанный почтовый ящик.

- Сигнал зуммера (Buzzer alarm): Включение/выключение функции звукового сигнала, т. е. при возникновении ошибки сети звучит зуммер.

      - Пользователь

На странице меню, выберите "Настройки→ Пользователь" (Configuration→ User) для входа в интерфейс настройки пользователя, как показано на рисунке 5-43. При помощи управления пользователями NVR можно добавлять, изменять и удалять пользователей.

Инструкция

- Заводская настройка администратора - группа admin, пользователь администратора, группа администратора и пользователь администратора не могут удалить или изменить свои разрешения.

- Пользователи в группе могут изменять разрешения в этой группе разрешений.

- Каждый пользователь должен принадлежать только к одной группе. При выборе группы, к которой принадлежит пользователь, полномочия пользователя могут быть только подмножеством полномочий группы. Атрибут полномочий группы не может быть превышен.

- Пароль администратора по умолчанию: 12345. Администратор может добавлять, удалять или изменять пользователей, добавлять пользователей в группу и устанавливать контроль прав пользователей.

- Уровень пользователя имеет два уровня: оператор и обычный пользователь. Полномочия по умолчанию для двух уровней отличаются друг от друга. ("Удаленные полномочия" (Remote Permissions), у оператора есть удаленные обычные настройки по умолчанию, удаленные настройки сети, удаленные настройки отображения, удаленные полномочия настроек исключений; у обычных пользователей таких прав нет).

- Для облегчения управления пользователями рекомендуется установить полномочия оператора ниже полномочий обычного пользователя.

Рисунок 5-43

- Список пользователей (User list): Отображает всех текущих пользователей устройства; где admin является администратором и может изменять только пароль и не может изменять разрешения.

- Добавить пользователя

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: Нажмите кнопку "Добавить пользователя" (Add User) и войдите в интерфейс добавления пользователя.

Шаг 2: Заполните информацию о пользователе, выберите уровень, нажмите "Сохранить" (Save).

Шаг 3: Настройка полномочий.

Выберите добавленного пользователя и нажмите соответствующую кнопку "", чтобы войти в интерфейс настройки полномочий и установить полномочия пользователя.

Описание полномочий

Полномочия разделены на три группы: локальная конфигурация, удаленная конфигурация, конфигурация канала.

- "Локальная конфигурация" (Local Config): Включить все, локальный опрос, локальный жесткий диск, локальная настройка камеры, локальная конфигурация, локальная сеть, локальный дисплей, локальные исключения, локальный пользователь, локальная системная информация, локальный журнал, локальное обновление вручную, локальное онлайн-обновление, локальное автоматическое обслуживание, локальное восстановление по-умолчанию, локальная перезагрузка.

- "Удаленная конфигурация" (Remote Config): Включить все, удаленный опрос, удаленный жесткий диск, удаленная настройка камеры, удаленная конфигурация, удаленная сеть, удаленное отображение, удаленные исключения, удаленный пользователь, удаленная системная информация, удаленный журнал, удаленное ручное обновление, удаленное автоматическое обслуживание, удаленное восстановление значений по умолчанию, удаленная перезагрузка и выключение.

- "Конфигурация Канала" (Channel Config): Локальный просмотр, локальное PTZ, локальное воспроизведение , локальная запись, локальные параметры кодирования, локальное экранное меню, локальное изображение, локальное движение, локальный экспорт, локальная маска конфиденциальности, локальная потеря видео, удаленный просмотр, удаленное управление PTZ, удаленное воспроизведение, удаленная запись, удаленное кодирование, удаленное экранное меню, удаленное изображение, удаленное движение, удаленный экспорт, удаленная маска конфиденциальности, удаленная потеря видео для всех каналов.

- Изменить пользователя Действия следующие:

Шаг 1: Выберите пользователя, которого требуется изменить, нажмите кнопку "", чтобы войти в интерфейс Изменить пользователя (Modify User).

Шаг 2: Измените пароль пользователя или уровень пользователя и нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить внесение изменений.

- Удалить пользователя Действия следующие:

Шаг 1: Для этой операции войдите в интерфейс управления пользователями с правами администратора, выберите пользователя для удаления,  нажмите соответствующую  кнопку "", появится всплывающее окно.

Шаг 2: Нажмите кнопку "Подтвердить" (Confirm), чтобы удалить пользователя и вернуться к интерфейсу управления пользователями.

- Изменить пароль

- Первый шаг для изменения пароля администратора выглядит следующим образом:

Шаг 1: На странице меню, выберите "Настройки → Пользователь → Изменить" (Configuration → User → Modify), чтобы войти в интерфейс изменения пароля, как показано на рис. 5-44.

Шаг 2: Введите новый пароль и подтверждение пароля.

Шаг 3: Выберите контрольные вопросы 1, 2, 3 и установите соответствующие ответы, нажмите "Сохранить" (Save).

Шаг 4: Вставьте USB-диск в устройство, нажмите "Экспорт ключа" (Export key), чтобы завершить смену пароля администратора.

Рисунок 5-44

Инструкция

- При первом изменении пароля администратора необходимо задать секретный вопрос и соответствующий ответ.

- При изменении пароля администратора ключ не экспортируется.

- Чтобы изменить пароль администратора снова, выполните следующие шаги: Шаг 1: На странице меню выберите "Конфигурация → Пользователь → Изменить" (Configuration → User → Modify), чтобы войти в интерфейс изменения пароля.

Шаг 2: Пометьте графу Изменить пароль (Change Password), чтобы ввести старый пароль, новый пароль и подтверждение пароля.

Шаг 3: Сбросьте вопросы безопасности и соответствующие ответы, экспортируйте ключи.

Шаг 4: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить изменение пароля.

Инструкция

- При повторном изменении пароля устройства не требуется устанавливать вопросы безопасности и экспортировать ключи.

    - Обслуживание

      - Система

- Информация о версии

На странице меню нажмите "Обслуживание → Система → Информация о версии" (Maintenance → System → Version Info), чтобы войти в интерфейс информации о версии, как показано на рисунке 5-45. Здесь можно просмотреть информацию о версии системы, включая модель продукта, версию и дату.

Рисунок 5-45

- Имя устройства (Device name): Отображение полного имени NVR, закрепленного за видеорегистратором.

- Номер модели (Model NO.): Отображает максимальное количество каналов, поддерживаемых устройством.

- Версия (Version): Отображает номер версии программы.

- Дата (Date): Отображает дату создания программы.

Инструкция

- Информация о версии, отображаемая на разных моделях устройства, отличается. Смотрите фактический интерфейс.

- Статус записи (Record status)

На странице меню нажмите "Обслуживание → Система → Статус записи" (Maintenance → System → Record Status), чтобы войти в интерфейс состояния записи, как показано на рисунке 5-46. Здесь вы можете просмотреть состояние записи, тип потока, скорость передачи данных и тип записи всех подключенных IPC-каналов NVR.

Рисунок 5-46

- Канал (Channel): Отображает номер соответствующего канала.

- Статус записи (Record status): Соответствующий статус записи канала, "вкл/выкл" (on/off).

- Тип потока (Stream type): Соответствующий тип потока записи канала, "Видеопоток/Составной поток (Видеопоток + Аудиопоток)" (Video Stream / Composite stream (Video Stream + Audio Stream)).

- Битрейт (Мбит/с) (Bitrate(Mbps)): Соответствующая скорость записи канала.

- Тип записи (record type): Соответствующий тип записи канала, например "Запись" (Record) или "Движение" (Motion).

- Номер диска (Disk No.): Соответствующий жесткий диск для записей канала.

      - Журнал (Log)

Здесь можно просмотреть системный журнал.

Выполните следующие шаги:

Шаг 1: Выберите "Меню→ Обслуживание → Журнал" (Menu → Maintenance → Log) для входа в интерфейс журнала. Шаг 2: Выберите тип журнала; нужный период времени поиска (время начала и время окончания).

Шаг 3: Нажмите кнопку "Запрос" (Query), чтобы просмотреть журнал.

Рисунок 5-47

- Тип (Type): Выберите тип запрашиваемой информации.

- Время начала/Время окончания (Start Time/End Time): Введите диапазон времени для журнала.

- Запрос (Query): Щелкните для запроса журнала.

- Страница вверх/Страница вниз (PgUp/PgDn): Функция быстрой прокрутки; нажмите, чтобы быстро просмотреть другие данные журнала.

- Очистить (Clear): Очистить всю информацию.

      - Обновление вручную

Вставьте USB-устройство с файлом обновления в NVR для обновления системной версии NVR. Если устройство обнаружит файл обновления на U-диске, в списке отобразится информация о пакете обновления (номер, название, размер, дата).

Выполните следующие шаги для обновления системы:

Шаг 1: Вставьте USB-устройство с файлом обновления (с именем xxxxx_update_x_Vx.x.xx.x.bin) в NVR.

Шаг 2: На странице меню выберите "Меню→ Обслуживание → Обновление вручную" (Menu→ Maintenance → Manual Update), чтобы войти в интерфейс обновления вручную, как показано на рисунке 5-48.

Шаг 3: Нажмите кнопку "Обновить" (Refresh). Выберите файл обновления и нажмите "Обновление → Подтвердить" (Upgrade → Confirm). Подождите пока шкала выполнения заполнится, и устройство автоматически перезагрузится для завершения обновления.

Рисунок 5-48

- Обновить (Refresh): Обновить текущую информацию интерфейса.

- Обновление (Upgrade): Щелкните устройство, чтобы начать обновление.

Инструкция

- При многократных попытках обновления или обнаружения пакета обновления проверьте надежность контакта U-диска с USB-портом устройства и правильно ли указано имя файла обновления.

- Во время процесса обновления не отключайте питание и не вынимайте U-диск. После обновления система автоматически перезагрузится. (Этот процесс займет от 1 до 6 минут). Мы советуем восстановить заводские настройки после обновления.

      - Онлайн обновление

После подключения NVR к общедоступной сети систему можно обновить при помощи онлайн-обновления. Онлайн обновление разделено на автоматическое обновление и обновление вручную; отображается текущая версия системы устройства.

Процедура автоматического онлайн-обновления выглядит следующим образом:

Шаг 1: На странице меню выберите "Меню→Обcлуживание→ Онлайн обновление" (Menu →Maintenance→ Online Update), чтобы войти в интерфейс обновления устройства, как показано на рисунке 5-49.

Шаг 2: Выберите "Автоматическое обновление" (Auto Update);

Шаг 3: Установите время обновления устройства и нажмите "Применить" (Apply). Когда в облаке появится новая версия, система автоматически определит версию для обновления устройства в установленное время.

Выполните следующие шаги для онлайн обновления:

Шаг 1: На странице меню выберите "Меню→Обcлуживание→ Онлайн обновление" (Menu →Maintenance→ Online Update), чтобы войти в интерфейс обновления устройства, как показано на рисунке 5-49.

Шаг 2: Нажмите "Проверить" (Check), чтобы просмотреть последнюю версию устройства в облаке в режиме реального времени. При обнаружении новой версии система запросит соответствующую информацию о новой версии.

Шаг 3: Нажмите Кнопку "Обновление" (Update). Подождите, пока устройство скачает файл обновления и выполнит процедуру обновления. После обновления устройство перезагрузится автоматически.

Рисунок 5-49

- Статус (Status): Текущая версия устройства.

- Автоматическое обновление (Auto update): Нажмите "", чтобы включить функцию автоматического обновления системы. Когда устройство обнаружит новую он-лайн версию, оно

автоматически обновится в соответствии с установленным временем обновления.

- Время обновления (Update time): Установите время автоматического обновления.

- Проверка (Check): Нажмите, чтобы проверить последнюю онлайн-версию.

Инструкция

- Перед тестированием новой онлайн-версии убедитесь, что NVR правильно подключен к сети.

- Во время процесса обновления не отключайте питание и не вынимайте U-диск. После обновления система автоматически перезагрузится. (Этот процесс займет от 1 до 6 минут). Мы советуем восстановить заводские настройки после обновления.

      - Автоматическое обслуживание

Когда устройство работает в течение длительного времени, можно настроить перезапуск устройства во время простоя, чтобы увеличить скорость работы устройства.

Процедура автоматического обслуживания выглядит следующим образом:

Шаг 1: На странице меню выберите "Обслуживание → Автоматическое обслуживание" (Maintenance → Auto Maintain), чтобы войти в интерфейс автоматического обслуживания, как показано на рисунке 5-50.

Шаг 2: Выберите время для пункта "Автоматическая перезагрузка устройства" (Reboot device automatically).

Шаг 3: Нажмите "Применить" (Apply), чтобы завершить настройку автоматического обслуживания.

Рисунок 5-50

Инструкция

- Автоматический циклический перезапуск системы может осуществляться в фиксированное время: Каждый день, Каждую неделю, Каждый месяц (Every day, Every week, Every month). Вы также можете выбрать "Никогда" (Never), и не выполнять автоматическое обслуживание.

      - Восстановление значений по умолчанию

Когда устройство NVR работает медленно, возникают ошибки конфигурации и т. д., вы можете попытаться решить проблему, восстановив значения по умолчанию.

Процедура восстановления значений по умолчанию выглядит следующим образом:

Шаг 1: На странице меню, выберите "Обслуживание → Восстановление настроек по умолчанию" (Maintenance → Restore Default), чтобы войти в интерфейс восстановления параметров по умолчанию, как показано на рисунке 5-51.

Шаг 2: Выберите элемент конфигурации, который необходимо восстановить до заводских настроек.

Шаг 3: Нажмите "Применить → Подтвердить" (Apply → Confirm). Устройство NVR выбирает и настраивает системные параметры для восстановления заводских настроек по умолчанию.

Рисунок 5-51

- Восстановить параметры записи по умолчанию (Restore record default param): Выбрать/отменить изменение всех параметров конфигурации записи на значения по умолчанию.

- Восстановление параметров камеры по умолчанию (Restore camera default param): Выбрать/отменить изменение всех параметров конфигурации канала на значения по умолчанию.

- Восстановить параметры конфигурации по умолчанию (Restore configuration default param): Выбрать/отменить изменение всех параметров конфигурации интерфейса до значений по умолчанию.

- Восстановить параметры обслуживания системы по умолчанию (Restore system maintenance default param): Выбрать/отменить изменение всех параметров обслуживания на значения по умолчанию.

- Восстановить заводские настройки (Restore factory settings): Выбрать/отменить изменение всех параметров конфигурации NVR на заводские настройки по умолчанию.

Инструкция

- После восстановления заводских настроек соответствующие функции будут сброшены до заводских настроек. Существующая конфигурация пользователя может быть потеряна. Соблюдайте осторожность.

      - Обнаружение сети

Обнаружение сети разделено на Информацию о потоке и Тест сети.

- Информация о потоке

Поток кода - это трафик данных, используемых видеофайлом в единицу времени. Вы можете просматривать информацию о потоке и изменение временной диаграммы каждого канала в режиме реального времени.

Для проверки информации о потоке выполните следующие действия:

Шаг 1: На странице меню, выберите "Обслуживание→ Обнаружение сети → Информация о потоке" (Maintenance→ Network Detection → Stream Info), чтобы войти в интерфейс Информации о потоке, как показано на рисунке 5-52.  Шаг 2: Выберите канал для просмотра потока в реальном времени (Кб/с-Кбит/с), разрешения, скорости приема и передачи изображения канала.

- Обнаружение сети

Рисунок 5-52

Обнаружение сети может проверить сетевую задержку, потерю пакетов и резервное копирование перехвата сетевых пакетов.

Шаги для проверки сетевой задержки и потери пакетов следующие:

Шаг 1: На странице меню выберите "Обслуживание → Обнаружение сети → Обнаружение сети" (Maintenance → Network Detection → Network Detection), чтобы войти в интерфейс обнаружения сети, как показано на рисунке 5-53 ниже.

Шаг 2: Введите адрес назначения и нажмите "Тест". Система отобразит результаты тестирования, включая общую оценку "средней задержки" и скорость потери пакетов.

Шаги резервного копирования перехвата сетевых пакетов следующие:

Шаг 1: На странице меню выберите "Обслуживание → Обнаружение сети → Обнаружение сети" (Maintenance → Network Detection → Network Detection), чтобы войти в интерфейс обнаружения сети, как показано на рисунке 5-53 ниже.

Шаг 2: Вставьте USB-накопитель в видеорегистратор.

Шаг 3: Нажмите "Захват пакетов" (Packet capture), подождите, пока устройство завершит резервное копирование захвата, и нажмите "Подтвердить" (Confirm).

Рисунок 5-53

      - MHDD

Обнаружение жесткого диска используется для определения текущего состояния жесткого диска, чтобы пользователи могли следить за производительностью жесткого диска и обновлять соответствующий жесткий диск.

Шаги обнаружения жесткого диска следующие:

Шаг 1: На странице меню выберите "Обслуживание→ MHDD" (Maintenance→ MHDD), чтобы войти в интерфейс MHDD, как показано на рисунке 5-54.

Шаг 2: Выберите жесткий диск, который будет обнаружен, настроив номер жесткого диска, и установите "Тип теста"

Шаг 3: Устройство начинает обнаружение жесткого диска.

Шаг 4: После того, как жесткий диск определен, соответствующая информация жесткого диска отображается в списке информации S.M.A.R.T. (технология самотестирования и проверки работоспособности жёстких дисков).

- Конфигурация S.M.A.R.T.：

Рисунок 5-54

  - Номер диска (Disk No): Потяните вниз, чтобы выбрать номер диска.

  - Условие тестирования (Test condition): Показывает обнаружен ли жесткий диск.

  - Тип тестирования (Test type): Короткое и длинное.

  - Температура (Temperature): Отображение температуры жесткого диска.

  - Полезное время (Наработка) (ч) (Utility time(h)): Показывает как долго используется жесткий диск (часы).

  - Самопроверка (Self-assessment): Показывает прошел ли жесткий диск самопроверку.

  - Общая оценка (Overall-assessment): Показывает действительно ли используется весь жесткий диск.

- Информация S.M.A.R.T (S.M.A.R.T information): Отображение информации о жестком диске.

- Самотестирование (Self test): Нажмите "Самотестирование" (Self test), чтобы обнаружить информацию о жестком диске.

Инструкция

- Только некоторые устройства поддерживают обнаружение жесткого диска. Отталкивайтесь от ситуации по факту.

- Когда результат самопроверки или общей проверки "не пройден" (not passed), жесткий диск должен быть заменен, чтобы избежать потери данных.

5.3.8 Выключение:

На странице меню выберите "Выключение" (Shutdown), чтобы войти в интерфейс выключения системы. Вы можете выйти из системы, перезагрузить систему, выключить. Как показано на рис. 5-55:

Рисунок 5-55

- Выйти (Logout): Выход для текущего пользователя, переход к интерфейсу входа в систему.

- Перезагрузить (Reboot): Перезагрузка устройства.

- Выключить (Shutdown): Выключение устройства по аналогии с режимом безопасного отключения компьютера.

Глава 6 Веб-операции

Инструкция

- У различных типов устройств разный интерфейс. Скриншоты ниже приведены только для справки. Смотрите фактический интерфейс.

- NVR поддерживает доступ и управление устройствами на ПК через Интернет.

- Веб-страница содержит модули приложений, такие как предварительный просмотр в реальном времени, воспроизведение, настройка и выход из системы.

- Регистратор поддерживает различные браузеры: IE, 360, Firefox (версия 360 или более ранняя), Google Chrome (Chrome45 или более ранняя версия).

6.1 Подключение к интернету

Перед использованием браузера для входа в веб-интерфейс проверьте правильность сетевого подключения между ПК и NVR.

Шаг 1: Убедитесь, что устройство NVR правильно подключено к сети. Шаг 2: Задайте IP-адрес, маску подсети и шлюз для устройств PC и NVR соответственно.

    - Если в сети нет устройства маршрутизации, выделите IP-адрес того же сегмента сети: Если в сети есть устройство маршрутизации, необходимо установить соответствующий шлюз и маску подсети.

    - IP-адрес устройства NVR по умолчанию: 192.168.1.88.

Шаг 3: Проверьте нормальное ли соединение между устройством NVR к ПК. Метод заключается в следующем. Когда подключение по сети между ПК и устройством NVR нормальное, вы можете войти в веб-интерфейс NVR через ПК.

    - На ПК: команда ping***.***.***.*** (IP-адрес NVR) проверяет, что сеть подключена и возвращаемое значение TTL обычно равно 255.

    - Войдите в локальный интерфейс устройства NVR и заполните IP-адрес ПК в интерфейсе "Тест сети" (Network Test), чтобы проверить, подключена ли сеть. Дополнительные сведения смотрите в разделе 5.3.7.7 Обнаружение сети.

6.2 Вход в браузер

Чтобы убедиться, что NVR успешно подключается к Интернету, откройте браузер, введите нужный IP адрес (значение по умолчанию 192.168.1.88) и перейдите к интерфейсу входа в систему, как показано на рисунке 6-1.

Рисунок 6-1

Выберите язык систему в верхнем правом углу интерфейса (в настоящее время система поддерживает упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, польский, чешский, русский, тайский, иврит, персидский, болгарский, арабский, немецкий, французский, португальский, турецкий, испанский, итальянский, венгерский, римский, корейский, голландский, греческий и вьетнамский; по умолчанию установлен английский язык). Введите имя пользователя и пароль. Имя Пользователя по умолчанию - admin, пароль - 12345. Нажмите "Войти" (Login), чтобы войти удаленно.

Инструкция

- Если вы забыли пароль, вам нужно перейти на локальную страницу входа в систему устройства, нажать "Забыть" (Forget), следовать подсказкам для восстановления пароля и вернуться в веб-интерфейс, чтобы снова войти в систему.

6.3 Загрузка, установка Active X

При первом входе в систему необходимо загрузить и установить подключаемый модуль браузера в первый раз, как показано на рис.6-2, нажмите Установить (Install) и следуйте инструкциям для завершения установки.

Рисунок 6-2

Инструкция

- После обновления видеорегистратора до новой версии, необходимо удалить исходный элемент управления и загрузить и установить элемент управления снова.

- Для WIN7 могут возникнуть проблемы с резервным копированием и записью; если это произошло, проверьте  настройки Администратора системы, как описано ниже:

WIN7-1	WIN7-2

- Active Х нельзя загрузить. Измените уровень безопасности и настройки брандмауэра на минимальные значения, а также выполните определенные настройки  для IE:

Инструменты - Настройки  Интернет - Пользовательский уровень - ActiveX - Включите все параметры ActiveX и нажмите кнопку ОК! В итоге, Active X будет загружен и установлен автоматически, см. рисунок 6-3.

Рисунок 6-3

6.3 6.3 Просмотр в реальном времени

После успешного входа в систему пользователь попадает в интерфейс предварительного просмотра. Интерфейс показан на рисунке 6-4:

1

2

3	4

Рисунок 6-4

- Системное меню. Включая Просмотр в реальном времени, Воспроизведение, Конфигурация, Справка, Выход из системы и отображение имени пользователя для входа.

- Канал мониторинга в реальном времени. Открыть/закрыть предварительный просмотр, запись и переключение потока.

| Обозначение | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Открыть/закрыть соответствующий канал предварительного просмотра. |
|  | Запуск/остановка записи, сохранение видео на накопителе. |
|  | Переключение главного и суб- цифрового потока |

Таблица 6-1

- Кнопка быстрого доступа при просмотре каналов

| Обозначение | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Переключение вида окна предварительного просмотра. Слева направо: 1 разделенный экран, 4 разделенных экрана, 9 разделенных экранов. Окно предварительного просмотра будет отличаться в зависимости от количества каналов, поддерживаемых устройством. Все зависит от фактической ситуации. |
|  | Переключение всех основных, субпотоков и каналов предварительного просмотра и открытого предварительного просмотра |
| / | Открыть/закрыть все каналы предварительного просмотра. |
|  | Щелкните этот значок, чтобы сделать снимок. Путь хранения изображения по умолчанию C:\Record. Вы можете войти в интерфейс Конфигурация → Локальная конфигурация (Configuration → Local Config), чтобы изменить его. |
|  | Щелкните этот значок, чтобы начать запись всех каналов; щелкните значок еще раз, чтобы остановить запись. Путь сохранения записи по умолчанию C:\Record. Вы можете войти в интерфейс Конфигурация → Локальная конфигурация (Configuration → Local Config) чтобы изменить его. |
|  | Локальное электронное масштабирование. Щелкните этот значок, чтобы открыть функцию электронного масштабирования, выберите для увеличения канала, удерживайте левую кнопку мыши, чтобы выбрать область для увеличения, отпустите левую кнопку и выберите область для увеличения; в масштабированном канале нажмите правую кнопку мыши, чтобы восстановить исходное состояние. |
|  | 1 Предварительный просмотр с разделенным экраном, нажмите для переключения каналов |
| / | Включить/выключить динамик. Если звук не включен, при прослушивании не будет звука. |

|  | Полноэкранное воспроизведение, нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из полноэкранного режима. |
| --- | --- |

Таблица 6-2

- Окно настройки PTZ-камеры

| Обозначение | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Кнопка управления направлением PTZ |
|  | Самодиагностика PTZ |
|  | Кнопка масштабирования |
|  | Кнопка фокусировки |
|  | Кнопка управления диафрагмой |
|  | Размер шага в основном используется для контроля скорости. Чем больше значение, тем быстрее скорость вращения. Например, скорость вращения с шагом 7 намного больше чем скорость вращения с шагом 1. |
|  | Настройки заданной точки |
|  | Вызов точки пресета |
|  | Настройки |
|  | Удалить настройки |
|  | Настройки пути круиза |
|  | Включить/выключить круиз-контроль |

Таблица 6-3

6.5 Конфигурация

6.5.1 Локальная конфигурация

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация→ Локальная конфигурация" (Configuration → Local Config), чтобы войти в локальный интерфейс конфигурации, как показано на рисунке 6-5. Здесь вы можете настроить

путь сохранения видеофайлов устройства, снимков и клипов на локальном компьютере; нажмите "Обзор" (Browse), чтобы выбрать путь для сохранения, нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку пути.

Рисунок 6-5

6.5.2 Камера

      - Добавить камеру (Add Camera)

- Добавить камеру (Add Camera)

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Камера → Добавить камеру" (Configuration → Camera →Add Camera), чтобы войти в интерфейс добавления камеры, как показано на рисунке 6-6 ниже. Здесь можно добавлять, редактировать и удалять устройства по мере необходимости. Соответствующие параметры согласуются с настройками NVR.

Рисунок 6-6

- PoE

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Камера → Добавить камеру → PoE" (Configuration → Camera →Add Camera →PoE), чтобы войти в интерфейс PoE, как показано на рисунке 6-7 ниже. Здесь можно просмотреть состояние соединения и мощность каждого порта PoE в интерфейсе конфигурации PoE.

Рисунок 6-7

      - Экранное меню

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Камера → Экранное меню" (Configuration →Camera →OSD), чтобы войти в интерфейс настройки экранного меню, как показано на рисунке 6-8 ниже. Здесь вы можете просмотреть и установить текст устройства, дату и другую связанную информацию, в соответствии с аналогичными параметрами на NVR.

Рисунок 6-8

      - Изображение

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Камера → Изображение" (Configuration →Camera →Image), чтобы войти в интерфейс настройки изображения, как показано на рисунке 6-9 ниже. Здесь можно просмотреть и задать яркость, контрастность, насыщенность и резкость канала, в соответствии с аналогичными параметрами на NVR.

Рисунок 6-9

      - Обнаружение движения

В главном интерфейсе, нажмите "Конфигурация→Камера→Обнаружение движения" (Configuration→Camera→Motion Detection), чтобы войти в интерфейс настройки обнаружения движения, как показано на рисунке 6-10. Здесь вы можете просмотреть и установить информацию, связанную с обнаружением движения устройства, в соответствии с аналогичными параметрами на NVR.

Рисунок 6-10

6.5.2.6 Потеря видео

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Камера → Потеря видео" (Configuration →Camera →Video Loss), чтобы войти в

интерфейс настройки потери видео, как показано на рисунке 6-11 ниже. Здесь вы можете включить потерю видео канала, установить соответствующий сигнал тревоги, когда видео потеряно, и соответствующие параметры, согласованные с локальными настройками NVR.

Рисунок 6-11

6.5.2.6 Маска конфиденциальности

В главном интерфейсе, нажмите "Конфигурация→Камера→Маска конфиденциальности" (Configuration→Camera→Privacy Mask), чтобы войти в интерфейс настройки маски конфиденциальности, как показано на рисунке 6-12. Здесь вы можете установить область маски; вы можете установить три области, в соответствии с аналогичными параметрами на NVR.

Рисунок 6-12

6.5.3 Запись

6.5.3.1 Запись

Ниже перечислены шаги настройки видео:

Шаг 1: В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация→ Запись→ Запись" (Configuration→ Record→ Record), чтобы войти в интерфейс настройки записи, как показано на рисунке 6-13 ниже.

Рисунок 6-13

Шаг 2: Установите параметры, см. таблицу ниже.

| Параметр | Описание: |
| --- | --- |
| Канал (Channel) | Выберите номер канала для настройки записи; можно установить различные планы записи для разных каналов. Если вы установили одно и то же для всех каналов, выберите "Все" (All). |
| Удалить (Del) | Удалить выбранный период времени записи. |
| Удалить все (Delete All) | Нажмите, чтобы удалить все настройки записи. |
| Выбранные Все | Нажмите, чтобы установить для всех каналов запись нормального видео и обнаружения движения с понедельника по воскресенье. |
| Копировать на (Copy to) | После того, как вы установите день, вы можете нажать "Копировать в" (Copy to) чтобы применить настройки дня к остальному времени недели. |
| Установка периода времени (Time period setting) | Нажмите один из установленных периодов времени записи, откройте настройку периода времени, выберите тип записи, установите период времени и нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку. При нажатии "Удалить" (Del) выбранный период времени удаляется. |
| Дополнительные настройки (More Settings) | Нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки предварительной записи, настройте статус предварительно записанного действия от 0 секунд до 30 секунд перед записью, нажмите "ОК". |

Таблица 6-1

Шаг 3：Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку.

6.4.3.2 Кодирование

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Запись → Кодирование" (Configuration →Record →Encode), чтобы войти в интерфейс настройки кодирования, как показано на рисунке 6-14 ниже. Здесь можно просмотреть и установить параметры канала IPC устройства в соответствии с аналогичными параметрами на NVR.

Рисунок 6-14

6.5.4 Жёсткий диск

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Жёсткий диск" (Configuration →HDD), чтобы войти в интерфейс управления дисками, как показано на рисунке 6-15 ниже. Здесь вы можете просмотреть информацию о дисках подключаемого устройства, а также отформатировать  жесткий  диск; жесткий диск форматируется в соответствии с настройками NVR.

Рисунок 6-15

6.5.5 Система

      - Общие

- Настройки устройства

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация→Система→Общие→Настройки устройства" (Configuration→System→General→Device Setting), чтобы войти в интерфейс настройки устройства, как показано на рисунке 6-16. Здесь вы можете просмотреть и установить язык устройства, режим записи, дни записи, разрешение и другую информацию. Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку.

- Дата

Рисунок 6-16

Установите системную дату устройства и вручную установите системное время, синхронизируйте его с компьютером или задайте системную дату с помощью функции сетевого протокола службы времени (Network Time Protocol (NTP)).

Задайте системную дату следующим образом:

Шаг 1: В главном интерфейсе выберите "Конфигурация → Система → Общие

→ Дата" (Configuration →System →General→Date) для входа в интерфейс установки даты, как показано на рисунке 6-17 ниже.

Шаг 2: Выберите тип даты; есть следующие три способа.

  - Включите заданную дату/время вручную; вручную выберите дату и время, нажмите "Сохранить" (Save), система автоматически синхронизируется с ручной настройкой времени.

  - Включите синхронизацию с компьютером, нажмите "Сохранить" (Save), система автоматически синхронизирует время с компьютером, который входит на веб-страницу.

  - Включите Получить дату/время от NTP, выберитеNTP сервер (или выберите пользовательский сервер, введите имя домена пользовательского сервера), выберите часовой пояс устройства, введите порт NTP, установите интервал NTP, формат даты, разделитель даты, формат времени, один раз нажмите "Сохранить" (Save), чтобы синхронизировать системное время с временем сервера NTP.

Параметры настройки даты описаны в следующей таблице:

| Параметр | Описание: |
| --- | --- |
| Сервер NTP (NTP Server) | Выберите имя домена сервера, на котором установлена служба NTP. |
| Пользовательский NTP сервер | Когда сервер NTP выбирает "Пользовательский" (Custom), введите доменное имя сервера NTP. |
| Порт NTP (NTP Port) | Введите порт сервера NTP. |
| Формат даты (Date format) | Установите формат отображения даты для устройств NVR, включая год, месяц, день, день и месяц. |
| Формат времени (Time format) | Установите формат времени NVR устройств, в том числе 24-часовой и 12-часовой. |
| Разделитель даты (Date Separator) | Установите разделитель между годом, месяцем и днем. |
| Часовой пояс (Time Zone) | Установите часовой пояс устройства NVR. |
| Сверка времени Канала (Channel Check Time): | Выберите канал NVR. |

Таблица 6-2

Установите сверку времени канала следующим образом:

Шаг 1: В главном интерфейсе выберите "Конфигурация → Система → Общие

→ Дата" (Configuration →System →General→Date) для входа в интерфейс установки даты, как показано на рисунке 6-17 ниже. Шаг 2: Выберите канал, который  хотите использовать, или выберите “Все” (All) и нажмите “Сохранить” (Save), чтобы завершить настройку.

Рисунок 6-17

- Летнее время

Установите летнее время, как указано ниже:

Шаг 1: В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация →Система →Общие →Летнее время" (Configuration →System →General →Dst), чтобы войти в интерфейс настройки летнего времени, как показано на рисунке 6-18 ниже.

Шаг 2: Включите летнее время, установите тип, время начала, время окончания и смещение.

Шаг 3: Нажмите "Сохранить" (Save), чтобы завершить настройку.

Рисунок 6-18

      - Сеть

- IP/Порт

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть →IP/Порт" (Configuration →System →Network →IP/Port), чтобы войти в интерфейс настройки IP/Порта, как показано на рисунке 6-19 ниже. Здесь вы можете установить IP-адрес устройства, маску подсети, шлюз, порт, DNS и другую сетевую информацию, согласно параметрам настройки IP/Порт на NVR.

Рисунок 6-19

- DDNS

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → DDNS" (Configuration →System →Network →DDNS), чтобы войти в интерфейс настройки DDNS, как показано на рисунке 6-20 ниже. Здесь вы можете установить параметры DDNS, согласно настройкам DDNS на NVR.

Рисунок 6-20

- Электронная почта (Email)

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → Электронная почта" (Configuration →System →Network →Email), чтобы войти в интерфейс настройки электронной почты, как показано на рисунке 6-21 ниже. Здесь вы можете открыть и установить функцию почты согласно параметрам настройки NVR.

- Р2Р

Рисунок 6-21

В главном интерфейсе, нажмите "Конфигурация→Система→Сеть→Р2Р" (Configure→System→Network→P2P), чтобы войти в интерфейс настройки Р2Р, как показано на рисунке 6-22. Здесь вы можете включить/выключить функцию P2P; настройки на стороне P2P и NVR одинаковы.

Рисунок 6-22

- FTP

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → FTP" (Configuration →System →Network →FTP), чтобы войти в интерфейс настройки FTP, как показано на рисунке 6-23 ниже. Здесь вы можете открыть и настроить функцию FTP-сервера, согласно настройкам FTP на NVR.

Рисунок 6-23

- UPnP

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → UPnP" (Configuration →System →Network →UPnP), чтобы войти в интерфейс настройки UPnP, как показано на рисунке 6-24 ниже. Здесь вы можете включить и настроить функцию UPnP, согласно настройкам UPnP на NVR.

Рисунок 6-24

- Облачное хранилище

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация →Система →Сеть →Облачное хранилище" (Configuration →System →Network →Cloud Storage), чтобы войти в интерфейс настройки облачного хранилища, как показано на рисунке 6-25. Здесь вы можете включить и настроить функцию облачного хранилища в соответствии с настройками NVR.

Рисунок 6-25

- Wifi

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → Wifi" (Configuration →System →Network →Wifi), чтобы войти в интерфейс настройки Wifi, как показано на рисунке 6-26 ниже. Здесь вы можете просмотреть или настроить информацию NVR WiFi, перезапустить модуль маршрутизации NVR, войти в интерфейс дополнительных настроек для связанных настроек, а конфигурация Wifi согласуется с локальными настройками NVR.

Рисунок 6-26

Инструкция

- Эта функция поддерживается на устройствах только с WiFi, в зависимости от конкретного случая.

- WAN

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → WAN" (Configuration →System →Network →WAN), чтобы войти в интерфейс настройки WAN, как показано на рисунке 6-27 ниже. Здесь вы можете задать IP-адрес WiFi модуля NVR, маску подсети и другие данные, настроить WAN-интерфейс и локальные настройки NVR.

Рисунок 6-27

Инструкция

- Эта функция поддерживается на устройствах, которые имеют только модуль WiFi, в зависимости от обстоятельств.

- PPPOE

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Сеть → PPPOE" (Configuration →System →Network →PPPOE), чтобы войти в интерфейс настройки PPPOE, как показано на рисунке 6-28 ниже. Здесь можно установить сетевое подключение через режим удаленного доступа PPPoE. После успешного подключения устройство NVR автоматически получает динамический IP-адрес WAN. Настройки PPPoE интерфейса согласуются с локальными настройками NVR.

Рисуное 6-28

Инструкция

- Эта функция поддерживается на устройствах только с WiFi, в зависимости от конкретного случая.

      - Исключение

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Исключение" (Configuration →System →Exception), чтобы войти в интерфейс настройки исключений, как показано на рисунке 6-29 ниже. Здесь вы можете установить анормалный сигнал тревоги и соответствующие установки NVR .

Рисунок 6-29

      - Пользователь

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Система → Пользователь" (Configuration →System →User), чтобы войти в интерфейс управления пользователями, как показано на рисунке 6-30 ниже. Здесь вы можете добавлять, удалять, редактировать пользователя, в соответствии с настройками NVR.

Рисунок 6-30

6.5.6 Обслуживание

      - Информация о версии

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация→Обслуживание→Информация о версии" (Configuration→Maintain→Version Info), чтобы войти в интерфейс информации о версии, как показано на рисунке 6-31. Здесь вы можете увидеть информацию о версии устройства.

Рисунок 6-31

      - Журнал (Log)

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация → Обслуживание → Журнал", чтобы войти в интерфейс журнала, как показано на рисунке 6-32 ниже. Здесь можно выполнять поиск и очищать журнал устройств, параметры поиска журнала согласуются с локальными настройками NVR.

Рисунок 6-32

      - Обновление вручную

В интерфейсе обновления вручную можно перезагрузить и обновить устройство.

Перезагрузка и обновление системы устройства выполняются следующим образом:

Шаг 1: В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация →Обслуживание →Обновление вручную" (Configuration →Maintain →Manual Upgrade), чтобы войти в интерфейс обновления, как показано на рисунке 6-33.

Шаг 2:

        - Перезагрузка системы: Нажмите кнопку "Перезагрузить → ОК" (Restart → OK), вы будете перемещены в интерфейс перезагрузки устройства. Подождите, пока устройство перезагрузится, перейдите в интерфейс входа и зпглал войдите в систему.

        - Обновление системы: Нажмите кнопку "Обзор" (Browse), чтобы открыть папку, в которой находится файл обновления устройства, выберите файл обновления, нажмите кнопку "Обновить" (Upgrade) - устройство начинает обновление, и вы будете перемещены в интерфейс обновления устройства. После обновления и перезапуска устройства войдите на странице входа в систему.

Рисунок 6-33

      - Автоматическое обслуживание

В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация →Обслуживание →Автоматическое обслуживание" (Configuration →Maintain →Auto Maintain), чтобы войти в интерфейс автоматического обслуживания, как показано на рисунке 6-34. Здесь вы можете установить время перезагрузки устройства, настройки автоматического обслуживания.

Рисунок 6-34

      - Восстановление значений по умолчанию

Настройте Восстановление значений по умолчанию для восстановления заводских параметров устройства по умолчанию.

Шаги для восстановления значений по умолчанию следующие:

Шаг 1: В главном интерфейсе нажмите "Конфигурация →Обслуживание →Восстановить по умолчанию" (Configuration →Maintain →Restore Default), чтобы войти в интерфейс восстановления значений по умолчанию, как показано на рисунке 6-35 ниже.

Шаг 2: Выберите параметры, которые вы хотите восстановить, например "Запись" (Record).

Шаг 3: Нажмите "Сохранить" (Save), и выбранные параметры будут восстановлены до заводских значений по умолчанию.

Рисунок 6-35

6.6 Воспроизведение

В главном интерфейсе, нажмите "Воспроизведение" (Playback), чтобы войти в интерфейс воспроизведения, как показано на рисунке 6-36. Здесь вы можете просмотреть оборудование, выполнить захват видео, загрузку и другие действия, согласно соответствующим

возможностям NVR.

Рисунок 6-36

- Временная шкала: Отображает тип записи в текущих условиях и период времени, в котором она находится. В режиме воспроизведения четырех изображений могут отображаться четыре оси времени воспроизведения, соответствующие выбранным четырем каналам. В других одноэкранных режимах воспроизведения отображается только  одна временная ось. С помощью мыши щелкните точку в синей области и перетащите в положение желтой линии, то есть воспроизведение начнется с этого момента времени.

- Структура (Layout): Нажмите “/” для переключения окна воспроизведения видео.

- Воспроизведение/Пауза (Play/Pause): После запроса видеофайла нажмите "/	" чтобы начать/приостановить воспроизведение искомого видео.

- Стоп (Stop): При воспроизведении видео нажмите  “	" чтобы прекратить воспроизведение видео.

- Медленная перемотка вперед (Slow forward): Во время воспроизведения нажмите "	" видео будет воспроизводиться медленно, с определенной скоростью выбора 1/2, 1/4, 1/8. После переключения вы можете проверить текущую скорость воспроизведения в текущем состоянии верхнего правого угла интерфейса предварительного просмотра.

- Быстрая перемотка вперед (Fast forward): Во время воспроизведения нажмите "	" и видео будет воспроизводиться ускоренно, с выбранной скоростью: 2, 4, 8. После переключения вы можете проверить текущую скорость воспроизведения в текущем состоянии верхнего правого угла интерфейса предварительного просмотра.

- Отключить/включить звук (Mute/Open the sound): При воспроизведении видео нажмите  “	/	" чтобы включить/выключить звук записанного видео.

- Включить электронное масштабирование：во время воспроизведения видео нажмите "	/	" для включения/выключения функции электронного масштабирования записанного видео. Включите

функцию электронного масштабирования, удерживая левую кнопку мыши, выберите положение для увеличения на экране воспроизведения, отпустите

кнопку мыши, выберите расположение экрана, нажмите "	", увеличенный экран восстановлен.

- Снимок (Snapshot): Во время воспроизведения нажмите "	" для снимка настроек в параметры локальной конфигурации.

- Клип (Clip): Во время воспроизведения нажмите "	, чтобы начать запись, а затем снова нажмите Сохранить файл клипа (Save Clip File) и ролик будет сохранен согласно локальной конфигурации.

- Скачать (Download): После запроса видеофайла нажмите "	", чтобы войти в список видеофайлов, выберите файл загрузки, нажмите кнопку "загрузить", видеофайл начнет загружаться по порядку, сохраненному в локальной папке настроек конфигурации. Интерфейс загрузки файлов показан на рисунке 6-37. "Первая страница", "Пред страница", "След страница" и "Последняя страница" ("First Page", "Prev Page", "Next Page", "Last Page") используется для просмотра всех  видео-файлов. Видеофайл можно повторно искать по календарю, типу файла и местоположению канала.

Рисунок 6-37

- Во весь экран (Full Screen): При воспроизведении видео нажмите  “	" для полноэкранного воспроизведения видео. Нажмите "Esc" на клавиатуре, чтобы выйти из полноэкранного интерфейса воспроизведения.

- Перетаскивание (Drag and drop): при воспроизведении видео, нажмите левой кнопки мыши на оси времени для воспроизведения с определенной позиции; перетаскивайте влево и вправо желтый индикатор временной позиции воспроизведения, чтобы воспроизвести точку во времени записи.

Глава 7 Приложения

7.1 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Что делать если не удается обнаружить жесткий диск？

Ответ: Если система не обнаруживает жесткий диск, то пожалуйста проверьте

хорошо ли подключены кабель передачи данных и питание жесткого диска, есть ли проблема в интерфейсе жесткого диска на материнской плате, или проверьте поддерживается ли данный жесткий диск в спецификации NVR.

- 2. Что делать если забыл пароль после его изменения?

Ответ: Если администратор забыл пароль, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим персоналом. При установке пароля рекомендуется использовать простой в запоминании и относительно безопасный пароль (если у вас есть потребности в безопасности,

пожалуйста, не пытайтесь установить простые пароли, такие как 123).

- Какие последствия могут быть из-за нагрева работающего NVR? Ответ: При работе NVR выделяет некоторое количество тепла. Устанавливайте NVR в хорошо вентилируемом месте, чтобы обеспечить стабильность и длительный срок службы устройства. Избегайте долговременной высокой температуры работающего NVR.

- Можно ли использовать жесткий диск компьютера для установки на NVR？

Ответ: Если жесткий диск, который вы используете, может поддерживаться системой NVR, он

может работать, но вам нужно помнить, что если NVR начинает работать, все данные на жестком диске будут потеряны.

- Можно ли осуществлять воспроизведение во время записи? Ответ: Да.

- Можно ли удалить часть видеозаписей с жесткого диска NVR? Ответ: Учитывая требования безопасности, вы не можете удалить часть видеозаписей. Если нужно удалить все видеозаписи, то можно отформатировать жесткий диск.

- Почему не удается войти в клиент NVR？

Ответ: Проверьте конфигурацию сетевого соединения, правильно ли подключен интерфейс RJ-45. Если подключение правильное и проблема не решена, проверьте правильность имени пользователя и пароля.

- Почему не удается найти информацию о записи при воспроизведении?

Ответ: Проверьте надежно ли подключен шлейф к жесткому диску. Если системное время было изменено, то скорректируйте запрос, так как время для сохраненных видеофайлов не изменяется. Если подобная проблема возникла сразу после запуска устройства, то проверьте не поврежден ли жесткий диск.

7.2 Обслуживание

При отключении NVR не отключайте питание сразу, а сначала используйте программную кнопку выключения системы, чтобы избежать потери данных или повреждения жесткого диска.

Убедитесь, что NVR находится вдали от горячих мест и высокотемпературных источников тепла.

Удаляйте пыль, оседающую на корпус, и сохраняйте хорошую вентиляцию вокруг шасси для отвода теплового излучения.

- Не заменяйте сигнальные аудио/видео провода и интерфейс RS-485 в процессе работы, иначе можно легко повредить соответствующие порты.

- Регулярно проверяйте кабель питания, кабель жесткого диска и кабели передачи данных на NVR,чтобы убедится, что они неще пригодны к использованию.

- Насколько это возможно, избегайте риска подвергнуть кабели аудио/видеосигнала воздействию других электрических цепей и устройств; избегайте опасности повреждения жесткого диска электростатическим  или наведенным напряжением.